SPIS TREŚCI:

SPIS TABEL I RYSUNKÓW:	2

1. Wstęp	3

1.1 Cel i zakres opracowania	3

2. Charakterystyka gminy Zławieś Wielka.	4

2.1. Położenie i granice gminy Zławieś Wielka.	4

2.2. Rzeźba terenu i geologia.	6

2.3. Hydrologia i hydrogeologia.	6

2.4. Flora i fauna.	7

2.5. Dane demograficzne.	8

3. Wiadomości ogólne o azbeście	10

3.1 Budowa i rodzaje azbestu	10

3.2 Właściwości i zastosowanie azbestu	11

3.3 Źródła narażenia na działanie azbestu	12

3.4 Wpływ azbestu na organizm człowieka	13

4. Postępowanie z materiałami zawierającymi azbest	14

4.1. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest	14

4.2. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów	15

4.3. Obowiązki podmiotów gospodarczych zajmujących się usuwaniem materiałów zawierających azbest, postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest	16

4.4. Warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest	17

4.5. Transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	21

4.6. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	23

5. Gospodarowanie wyrobami i odpadami zawierającymi azbest	25

5.1. Wyroby zawierające azbest	25

5.2 Sposób unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	25

5.3. Harmonogram realizacji Programu	29

6. Koszty realizacji programu	31

6.1. Koszty usunięcia wszystkich wyrobów zawierających azbest	31

6.2. Koszty nowych pokryć dachowych i elewacji	33

7. Możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane z usuwaniem azbestu	35

7.1. Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	36

7.2. Bank Ochrony Środowiska S.A.	37

7.3 Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.	38

8. Monitoring realizacji Programu	39

9. Streszczenie	39

SPIS TABEL:

Tabela 1. Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy Zławieś  Wielka (stan na dzień 31.12.2011 r.).	8

Tabela 2. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych wybranych odmian azbestu.	11

Tabela 3.Składowiska odpadów zawierających azbest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.*	23

Tabela 4.Składowisko ogólnodostępne – Bycz.	23

Tabela 5. Składowisko ogólnodostępne – Małociechowo.	24

Tabela 6. Ilość wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Zławieś Wielka.	25

Tabela 7. Wykaz podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, prowadzących działalność związaną                  z unieszkodliwianiem azbestu, posiadających aktualne zezwolenia.	26

Tabela 8. Plan harmonogramu działań na lata 2012-2032	30

Tabela 9. Ceny związane z usuwaniem materiałów azbestowych z terenu Gminy Zławieś Wielka.	31

Tabela 10. Uśrednione ceny związane z usuwaniem materiałów azbestowych z terenu Gminy Zławieś Wielka.	32

Tabela 11. Szacowany, całkowity koszt usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka.	32

Tabela 12. Ilość wyrobów zawierających azbest wraz z kosztem ich usunięcia                                        i unieszkodliwienia (teren Gminy Zławieś Wielka).	32

Tabela 13. Cena nowego pokrycia dachowego (koszt materiału).	33

Tabela 14. Cena nowego ocieplenia dachu (koszt materiału).	34

Tabela 15. Cena nowego ocieplenia ścian bocznych (koszt materiału).	34

Tabela 16. Koszty materiałów potrzebnych do zastąpienia materiałów zawierających azbest  na terenie Gminy Zławieś Wielka.	35

# SPIS RYSUNKÓW:

Rysunek 1. Położenie Gminy Zławieś  Wielka na mapie Polski.	4

Rysunek 2. Położenie Gminy Zławieś  Wielka na mapie powiatu toruńskiego.	4

Rysunek 3. Mapa gminy Zławieś  Wielka.	5

Rysunek 4. Schemat procedury postępowania właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.	14

Rysunek 5. Schemat procedury dotyczącej obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów i terenów zlokalizowanych na terenie Gminy Zławieś Wielka.	15

Rysunek 6. Schemat procedury dotyczącej postępowania przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.	18

Rysunek 7. Wzór oznakowania opakowań z odpadami zawierającymi azbest.	19

Rysunek 8. Schemat procedury dotyczącej prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu/terenu/instalacji azbestu.	20

Rysunek 9. Schemat procedury dotyczącej przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.	22

# 1. Wstęp

W wyniku przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), powstał „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który został przyjęty w 2002 roku. W lipcu roku 2009 powstał „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Nowy program utrzymuje cele poprzedniego, tj.:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” określa także nowe zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu w okresie 24 lat, wynikające ze zmian gospodarczych i społecznych, jakie nastąpiły m.in. w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Usunięcie wyrobów zawierających azbest przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne                    i ekologiczne polegające na:

- zmniejszeniu emisji włókien azbestu do środowiska,

- uzyskaniu poprawy ochrony zdrowia mieszkańców,

- poprawie wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego.

Zapisy niniejszego Programu są zgodne z założeniami „Programu Oczyszczania Kraju                  z Azbestu na lata 2009-2032”.

## 1.1 Cel i zakres opracowania

Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, celem niniejszego Programu jest:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy do 2032 roku,

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem             z włóknami azbestu na terenie gminy,

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko w gminie.

Niniejszy Program zawiera:

- charakterystykę Gminy Zławieś Wielka,

- ogólne informacje dotyczące właściwości azbestu,

- informacje o sposobach postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- aktualną sytuację dotyczącą sposobu gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest na terenie Gminy Zławieś Wielka,

- harmonogram realizacji Programu,

- finansowe aspekty realizacji Programu.

# 2. Charakterystyka gminy Zławieś Wielka.

## 2.1. Położenie i granice gminy Zławieś Wielka.

Gmina Zławieś  Wielka położona jest w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie toruńskim. Gmina jest umiejscowiona pomiędzy dwoma największymi ośrodkami województwa Toruniem i Bydgoszczą, należy także do metropolitarnego związku bydgosko-toruńskiego.

Rysunek 1. Położenie Gminy Zławieś  Wielka na mapie Polski.

Źródło: www.google.pl

Rysunek 2. Położenie Gminy Zławieś  Wielka na mapie powiatu toruńskiego.

Źródło: www.google.pl

Gmina Zławieś  Wielka graniczy z gminą Bydgoszcz, Dąbrowa Chełmińska, Łubianka, Łysomice, Solec Kujawski, Toruń, Unisław oraz z gminą Wielka Nieszawka. W skład gminy Zławieś  Wielka  wchodzi 18 sołectw i są to: Cegielnik, Cichoradz, Czarne Błoto, Czarnowo, Górsk, Gutowo, Łążyn, Pędzewo, Przysiek, Rozgarty, Rzęczkowo, Siemoń, Skłudzewo, Stary Toruń, Toporzysko, Zarośle Cienkie, Zławieś Mała oraz Zławieś Wielka. Gmina zajmuje obszar 177,53km2 z czego około 63% stanowią użytki rolne, 23% to użytki leśne,                          a pozostałe grunty i nieużytki stanowią 14% powierzchni gminy. Cała gmina stanowi około 14,44% powierzchni powiatu toruńskiego. Na tej podstawie można stwierdzić, iż gmina Zławieś  Wielka ma charakter rolniczy co niewątpliwie jest jej atutem. Warto również zauważyć, iż z uwagi na sąsiedztwo dwóch dużych miast Torunia i Bydgoszczy gmina przyjęła funkcję mieszkaniowo-rekreacyjną. Gminę Zławieś Wielka zamieszkuje obecnie 12 170 osób.

Gmina rozciąga się wzdłuż prawego brzegu Wisły. Pod względem fizycznogeograficznym (według podziału Polski J. Kondrackiego, 1988 r.) obszar gminy leży na prowincji Niż Środkowoeuropejski (31), podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie (315), w obszarze dwóch jednostek Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego (315.1) – Pojezierza Chełmińskiego

(315,21) i Kotliny Toruńsko – Eberswaldzkiej (315.3), stanowiącej fragment obszaru chronionego krajobrazu tzw. obszar strefy krawędziowej Kotliny Toruńskiej (315.34).

Rysunek 3. Mapa gminy Zławieś  Wielka.

Źródło: www.google.pl

Siedzibą władz samorządowych gminy Zławieś  Wielka jest Urząd Gminy znajdujący się      w miejscowości Zławieś  Wielka. Do zakresu działań gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Gmina spełnia ten obowiązek przez swoje organy realizując zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

## 2.2. Rzeźba terenu i geologia.

Rzeźba terenu w gminie Zławieś  Wielka charakterystyczna jest dla obszarów północnej Polski. Na terenach gminy można wyróżnić trzy typy krajobrazu naturalnego: dno doliny, strefę zboczową i wysoczyznę morenową. Charakteryzowany teren obniża się z północy na południe. Część północna obejmuje obszary wysoczyznowe o wysokościach bezwzględnych 100 m n.p.m., zaś część południowa związana jest z doliną Wisły, w której wysokości bezwzględne wynoszą do 40 m n.p.m., z najniższym punktem w części południowo-zachodniej 29,5 m n.p.m. Największe urozmaicenie rzeźby i deniwelacje terenu występują w strefie krawędziowej wysoczyzny morenowej, osiągając 30-40 m. Dzieląc gminę na dwie części, północną i południową, zauważa się także różnice litologiczne tych terenów. Część północna terenów gminy zbudowana jest z gliny zwałowej, natomiast część południową budują holoceńskie piaski i żwiry rzeczne, mułki, piaski eoliczne, namuły oraz torfy.

Budowa geologiczna terenów gminy podobnie jak budowa litologiczna różni się                    w północnych i południowych częściach opisywanego obszaru. Północną część gminy zajmuje wysoczyzna morenowa, zbudowana głównie ze skał plejstoceńskich: gliny zwałowej podścielonej serią piasków drobnoziarnistych oraz piasków ze żwirami wodnolodowcowymi. Miejscami występują płaty piasków i mułków, kemów, a także płaty iłów i mułków zastoiskowych. Na powierzchni pradoliny występują osady holoceńskie: mułki, piaski i żwiry rzeczne, piaski eoliczne, a także namuły i torfy. Terasa zalewowa zbudowana jest z madów o miąższości od 0,5 do 3,6 m. Zalegają tu rzeczne utwory piaszczysto-żwirowe o miąższości od 3 do 14 m, podścielone plejstoceńskimi piaskami i żwirami o miąższości do ponad 20 m.

Starorzecza wypełnione są torfami lub namułami. Największe powierzchnie torfów występują

w okolicach Czarnego Błota i Zarośli Cienkich. Utwory trzeciorzędowe zalegają stosunkowo płytko. Miąższość ich waha się w przedziale 18,3-58,0 m. Powierzchnia stropu skał trzeciorzędu nachylona jest w kierunku Wisły. Praktycznie cała zachodnia część gminy charakteryzuje się płytkim zaleganiem utworów trzeciorzędowych (do głębokości 5,0 m). Utwory kredy górnej na terenie gminy (margle ilaste lub piaszczyste z glaukonitem, opoki, piaski glaukonitowe lub iłowce margliste) występują tu na głębokości 53,5-90,0 m pod powierzchnią terenu. Powierzchnia stropowa utworów kredy górnej wykazuje maksymalne wahania do 17,7 m, główny kierunek nachylenia to N-NE.

## 2.3. Hydrologia i hydrogeologia.

W ujęciu hydrologicznym obszar gminy Zławieś Wielka znajduje się w dorzeczu dolnej Wisły. Dopływem Wisły na terenie gminy jest płynący równolegle do niej Kanał Górny (II rząd klasyfikacji rzecznej) oraz uchodzące do niego: Struga Łysomicka oraz Kanał Dolny (ciek równoległy do Wisły na obszarze tarasu zalewowego). Poziom wód zarówno w Kanale Górnym, jak i Kanale Dolnym jest ściśle zależny od poziomu wody w Wiśle (duża obfitość płytko zalegających wód podziemnych). W przypadku Kanału Górnego dochodzi do okresowych podtopień (tereny Czarnowa, Stanisławki oraz przy większej fali, tereny dalej położone w kierunku Toporzyska), w związku z napływem wód o wyższej rzędnej od strony Wisły – brak przepompowni.

Wyniki badań z 1990 r. pozwoliły sklasyfikować wody Kanału na odcinku 15 km (środkowy            i dolny bieg) do klasy II. W górę rzeki obserwowano pogorszenie jakości wód. Wody stojące to głównie starorzecza (oraz związane z nim obszary podmokłe), w mniejszej części stawy rybne (w Przysieku i w okolicach wału wiślanego oraz pod skarpą między Skłudzewem,            a Rzęczkowem-Doły). Największymi zbiornikami wód stojących jest jezioro Górsk oraz Przysiek.

Z wód podziemnych największe zasoby oraz największe znaczenie użytkowe mają wody piętra czwartorzędowego. Poziom ten charakteryzuje się różną miąższością, która kształtuje odległości od Wisły (44 m w jej bezpośrednim sąsiedztwie do 8,4 m - 3 km od jej brzegu). Zwierciadło wody w obrębie doliny występuje na głębokości 1-5 m p.p.t. (przy średnim spadku hydraulicznym rzędu 1-2%), w obrębie wysoczyzny poziom czwartorzędowy występuje na głębokości 40-60 m p.p.t. przy wydajności rzędu 40-65 m³/h. W piętrze czwartorzędowym w obrębie pradoliny Wisły występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 141 (tzw. „Zbiornik Dolnej Wisły"), z kierunkiem spływu wód prostopadłym do rzeki. 230 km² znajduje się w Obszarze Najwyższej Ochrony GPZW (ONO), a 124 km² w Obszarze Wysokiej Ochrony (OWO) – brak ochronnych warstw nieprzepuszczalnych. Oba obszary ochronne występują na terenie gminy Zławieś Wielka. „Zbiornik Dolnej Wisły” stanowi aktualną i przyszłą rezerwę wody pitnej. Wg monitoringu regionalnego i krajowego wody podziemne na terenie gminy Zławieś Wilka posiadają II klasę czystości.

## 2.4. Flora i fauna.

Współczesna szata roślinna na terenie gminy Zławieś Wielka kształtowała się na przełomie

12 tysięcy lat. Działalność Wisły oraz człowieka pomogła w powstaniu niezwykle zróżnicowanego środowiskowa: geomorfologicznego, glebowego, mikroklimatycznego           i hydrologicznego, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w bogactwie flory i fauny. Duże obszary gminy pokrywają pola uprawne, 24,48% powierzchni gminy porastają lasy. Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, lasy z obszaru gminy wchodzą w skład III Krainy Wielkopolsko-Pomorskiej, 5 dzielnicy Kotliny Toruńsko-Płockiej oraz 3 dzielnicy Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Struktura gatunkowa i wiek drzew są zróżnicowane. Na obszarach żyźniejszych rosną bory mieszane i lasy mieszane. Na utworach pochodzenia eolicznego i rzecznego rosną bory sosnowe. Urozmaiceniem tego krajobrazu są lasy położone na utworach morenowych i torfowiskach, a także żyzne lasy łęgowe w Dolinie Wisły. Rzadkie, chronione rośliny wzbogacają pospolicie występującą szatę roślinną.         Z Doliną Wisły związane są także ciekawe zbiorowiska nieleśne. Gatunki dawnej tundry glacjalnej  i postglacjalnej są najdawniejszymi elementami istniejącej na terenie nadleśnictwa flory. Skład gatunkowy drzewostanu na terenie gminy to głównie sosna (85%), świerk, buk, dąb, brzoza i olcha.

Analizując strukturę własności zauważa się, iż zdecydowana większość lasów należy do Skarbu Państwa i jest zarządzana przez Nadleśnictwo Toruń. Lasy gminne zajmują 20 ha tj.

0,5% powierzchni lasów. Ważnymi ostojami flory, są występujące na terenie gminy, parki podworskie, zieleń towarzyszącą dawnym osadom fabrycznym i zespołom szkolnym, rosnąca na starych cmentarzach i przy obiektach sakralnych. Parki podworskie to obszary    o dużej wartości przyrodniczej, o szczególnie ukształtowanych ekosystemach i bardzo bogatym składzie gatunkowym flory i fauny. Rozmieszczenie zabytkowych zespołów zieleni podworskiej w gminie ma związek z występowaniem własności ziemskich. Niestety część   z tych obiektów stanowi tylko relikwie parku, część jest zaniedbana i zniszczona. Tylko nieliczne jak np. parki w Skłudzewie i Przysieku są zagospodarowane i prezentują się jak     w czasach świetności. Ponadto ostojami zieleni są miedze między polami uprawnymi oraz niewielkie skupiska zieleni wokół oczek i cieków wodnych. Zwierzętami zamieszkującymi teren gminy, głównie w lasach, są sarny, jelenie, dziki, a nawet łosie, które pojawiają się tu w czasie swych wędrówek. Ponadto spotkać tu można ponad 1000 gatunków chrząszczy. Licznie występują bociany białe. Czynnikiem wpływającym negatywnie na bytowanie zwierząt, także ptaków, jest otoczenie lasów przez pola i tereny zurbanizowane. Jedynie     w Dolinie Wisły, wzdłuż rzeki, warunki są dużo korzystniejsze. Dolina Wisły stanowi ważny szlak przelotu ptaków oraz miejsce przystankowe. Można tu spotkać, rzadko już występujące w Polsce, remizy, podróżniczki, łozówki i raniuszki.

Przez teren gminy Zławieś Wielka przebiega obszar podlegający specjalnej ochronie ptaków "Natura 2000", zajmujący 1634,2 ha2 w Dolinie Dolnej Wisły. Sieć Natura 2000 to projekt ekologiczny, który ma za zadanie zapewnienie trwałej egzystencji ekosystemów. Określa on gatunki roślin i zwierząt, a także siedliska przyrodnicze, które wymagają specjalnej opieki. Chroni się zarówno gatunki i siedliska rzadkie, jak i te, które są najbardziej typowe dla danego obszaru. W ramach projektu prowadzi się też monitoring obszarów nim objętych.

Specjalnej ochronie podlega, przecinający gminę „Obszar strefy krawędziowej Kotliny Toruńskiej”, obejmujący strefę krawędziową z wąskim pasem wysoczyzny morenowej oraz

urozmaicone wydmami wyższe terasy pradoliny Wisły. Ponadto na terenie gminy znajduje się 45 pomników przyrody. Jest to najwięcej pomników przyrody w powiecie toruńskim.       W większości pomnikami są drzewa, głównie dęby oraz topole i wierzby.

## 2.5. Dane demograficzne.

Informacje odnośnie aktualnej (stan na dzień 31.12.2011 r.) sytuacji demograficznej              w gminie Zławieś  Wielka zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 1. Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy Zławieś  Wielka (stan na dzień 31.12.2011 r.).

| Miejscowość | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| Cegielnik | 125 |
| Cichoradz | 225 |
| Czarne Błoto | 655 |
| Czarnowo | 697 |
| Górsk | 1940 |
| Gutowo | 282 |
| Łążyn | 697 |
| Pędzewo | 606 |
| Przysiek | 753 |
| Rozgarty | 1106 |
| Rzęczkowo | 730 |
| Siemoń | 799 |
| Skłudzewo | 255 |
| Stary Toruń | 719 |
| Toporzysko | 686 |
| Zarośle Cienkie | 260 |
| Zławieś Mała | 1019 |
| Zławieś Wielka | 964 |
| SUMA | 12 518 |

Źródło: Urząd Gminy Zławieś Wielka.

# 3. Wiadomości ogólne o azbeście

## 3.1 Budowa i rodzaje azbestu

Azbest należy definiować jako grupę włóknistych krzemianów, naturalnych minerałów           o budowie krystalicznej. Wyróżnia się następujące rodzaje azbestu:

- azbest chryzotylowy – chryzotyl (azbest biały) - Mg6[(OH)8SiO10],

- azbest krokidolitowy – krokidolit (azbest niebieski) – Na2Fe3Fe2[(OH)Si4O11]2,

- azbest amozytowy – amozyt – (Fe,Mg)7[(OH)Si4O11]2,

- azbest antofilitowy – antofilit – (Mg,Fe)7[(OH)Si4O11]2,

- azbest termolitowy – termolit – Ca2Mg5[(OH)Si4O11]2,

- azbest aktynolitowy – aktynolit – Ca2/Mg[(OH)Si4O11]2.

Pod względem mineralogicznym rozróżnia się dwie grupy azbestu:

- serpentynowe,

- amfibolowe.

Włókna azbestu w zależności od odmiany azbestu mają długość kilku centymetrów                i średnicę kilku milimetrów. Wyroby zawierające azbest można również podzielić na miękkie oraz twarde. Wyroby miękkie są to materiały o gęstości poniżej 1000 kg/m3, charakteryzujące się dużą procentową zawartością azbestu, łatwo ulegające uszkodzeniom przez co powodują znaczne emisje pyłu azbestowego. Wyroby miękkie to między innymi:

- sznury, płótna, tkaniny z dodatkiem azbestu lub wykonane z samego azbestu,

- płyty i uszczelki klinkieryt, stosowane w ciepłownictwie na złączach rur, zaworów        z gorącą wodą lub parą,

- płaszcze azbestowo-gipsowe stosowane do izolacji rur w ciepłownictwie,

- płyty i tektury miękkie stosowane w izolacjach ognioochronnych,

- natryski azbestowe na konstrukcje stalowe zastosowane jako ognioochronne zabezpieczenie stalowej konstrukcji budynków o tzw. konstrukcji niesztywnej.

Wyroby twarde są to materiały o gęstości powyżej 1000 kg/m3, charakteryzujące się dużym stopniem zwięzłości i niską zawartością azbestu sięgającą do około 20% w rurach azbestowo-cementowych. Są to jednocześnie najczęściej spotykane w krajowym budownictwie wyroby zawierające azbest. W przeciwieństwie do wyrobów miękkich emitują niskie ilości pyłów. Wyroby twarde to między innymi:

- płyty azbestowo-cementowe faliste,

- płyty azbestowo-cementowe płaskie prasowane,

- płyty azbestowo-cementowe KARO,

- rury azbestowo-cementowe,

- złącza, listwy, gąsiory wykonane z azbestocementu,

- płaszcze azbestowo-cementowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie.

## 3.2 Właściwości i zastosowanie azbestu

Głównymi właściwościami fizykochemicznymi azbestu są:

- odporność na wysoką temperaturę,

- wysoka odporność na agresywne środowisko chemiczne,

- wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz wysoka odporność na korozję.

Charakter włóknisty azbestu wraz z wyżej wspomnianymi cechami fizykochemicznymi pozwoliły na jego szerokie zastosowanie. Największe znaczenie oraz najszersze zastosowanie ze względu na swoje właściwości posiadał azbest biały – chryzotyl, azbest niebieski – krokidolit oraz azbest amozytowy. Przykładowe właściwości azbestu zebrano                w tabeli poniżej:

Tabela 2. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych wybranych odmian azbestu.

| Właściwości | Chryzotyl | Krokidolit | Amozyt |
| --- | --- | --- | --- |
| Barwa | biała do jasno-zielonej, żółta | niebieska, lawendowa, zielona | brązowa, szara |
| Główny składnik chemiczny [%] | SiO2 – 38-42 MgO – 38-42 Fe2O3 – 0-5 FeO – 0-3 | SiO2 – 38-42 MgO – 38-42 Fe2O3 – 13-18 FeO – 3-21 | SiO2 – 49-52 MgO – 5-7 Fe2O3 – 0-5 FeO – 35-40 |
| Struktura włókna | bardzo liczne włókna, łatwo rozdzielne | włókniste | blaszkowate, grube |
| Długość włókien [mm] | 0,2-200 | 0,2-17 | 0,4-40 |
| Średnica włókien [mm] | 0,03-0,08 | 0,06-1,2 | 0,15-1,5 |
| Powierzchnia [m2/mg] | 10-27 | 2-15 | 1-6 |
| Gęstość [g/cm3] | 2,55 | 3,3-3,5 | 3,4-3,5 |
| Temperatura rozkładu [°C] | 450-800 | 400-800 | 600-900 |
| Temperatura topnienia [°C] | 1515 | 1170 | 1395 |
| Twardość wg Mosha | 2,5-4,0 | 4,0 | 5,5-6,0 |
| Odporność na kwasy | bardzo słaba | dobra | dość dobra |
| Odporność na zasady | bardzo dobra | dobra | dobra |
| Tekstura | elastyczna, jedwabista i twarda | elastyczna do łamliwej | łamliwa |

Zastosowanie azbestu

Wymienione wcześniej właściwości fizykochemiczne azbestu sprawiły jego szerokie zastosowanie w kilku dziedzinach gospodarki.

W budownictwie azbest stosowano w wyrobach budowlanych takich jak: płyty faliste azbestowo-cementowe o zawartości azbestu od 10% do 13% służące do pokryć dachowych, płyty prasowane także służące za pokrycia dachowe, płyty KARO słuzące do pokryć dachowych lub elewacji, rury azbestowo-cementowe wysokociśnieniowe, kanalizacyjne         o zawartości azbestu około 22%, a także płyty azbestowo-cementowe wykorzystywane        w przegrodziach ścian warstwowych i wbudowane w płyty warstwowe prefabrykowane – PW3/A. Azbest stosowano także wszędzie tam gdzie znajdowały się elementy narażone na wysoką temperaturę. Były to klapy przeciwpożarowe, ciągi telekomunikacyjne, węzły ciepłownicze, obudowa klatek schodowych, przejścia kabli elektrycznych, przewodów ciepłowniczych i wentylacyjnych między stropami, zabezpieczenia konstrukcji stalowych. Azbest stosowano także w tkaninach wygłuszających hałas.

W przemyśle energetycznym azbest wykorzystywany był w elektrociepłowniach                      i elektrowniach, stanowił izolację kotłów, a także w uszczelnieniach urządzeń poddanych wysokiej temperaturze, w zaworach, wymiennikach ciepła. Szczególnie często wyroby zawierające azbest umiejscawiane były w kominach o dużej wysokosci, chłodniach kominowych czy też rurach odprowadzających parę.

Wyroby zawierające azbest znalazły również zastosowanie w transporcie. Materiałów azbestowych używano do termoizolacji urządzeń grzewczych w elektrowozach, tramwajach, w termoizolacji silników pojazdów mechanicznych, elementach kolektorów wydechowych oraz w sprzęgłach i hamulcach. Bardzo powszechnie azbest stosowano                                            w przemyśle stoczniowych, w statkach w miejscach narażonych na ogień.

## 3.3 Źródła narażenia na działanie azbestu

Ogólne źródla narażenia na działanie azbestu można podzielić na źródła związane                z narażeniem niezawodowym i zawodowym czlowieka.

Narażenie niezawodowe człowieka na dzialanie azbestu może wystapić w nastepujących przypadkach:

- Na terenach sąsiadujących z terenami przemysłowymi, w których stosowane są wyroby zawierające azbest.

- Na terenach sąsiadujących z dzikimi składowiskami odpadów zawierających azbest, nieprawidłowo prowadzonymi składowiskami odpadów zawierających azbest oraz składowiskami odpadów komunalnych gdzie nielegalnie deponuje się odpady zawierające azbest.

- U członków rodzin pracowników nieprzestrzegających przepisów i zasad bezpieczeństwa przy usuwaniu, demontażu, transporcie i składowaniu wyrobów          i odpadów zawierających azbest.

- W obiektach i pomieszczeniach w wyniku użytkowania wyrobów zawierających azbest stosowanych jako izolacje ognioodporne, akustyczne, wentylacyjne i klimatyzacyjne.

- W obszarach wiejskich i miejskich w wyniku uszkodzeń mechanicznych oraz korozji ścian osłonowych i pokryć dachowych zawierających azbest.

- W obszarach wiejskich i miejskich przy trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu.

Narażenie zawodowe na działanie azbestu może wystąpić w następujących sytuacjach:

- Podczas poboru prób do badań wyrobów azbestowych.

- W trakcie zabezpieczania wyróbów zawierających azbest.

- Podczas demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest.

- Podczas unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

- W trakcie pakowania odpadów azbestowych.

- W trakcie załadunku lub rozładunku odpadów azbestowych.

## 3.4 Wpływ azbestu na organizm człowieka

Wpływ azbestu na organizm człowieka związany jest bezpośrednio z wnikaniem włókien azbestowych do organizmu człowieka poprzez układ oddechowy. Włókna azbestu gromadzą się i zalegają w płucach. Występuje także w niewielkim stopniu wchłanianie azbestu przez skórę.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2005 roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674) azbest widnieje jako substancja o udokumentowanym działaniu rakotwórczym kategorii 1, stanowiącym poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia na długotrwale oddziaływanie na drogi oddechowe.

Największe zagrożenie dla zdrowia ludzi przejawia azbest w formie włókien respirabilnych. Włókna te mają grubość nie większą niż 3 μm przez co trafiają do pęcherzyków płucnych. Najbardziej niebezpiecznym rodzajem azbestu dla organizmu człowieka jest azbest niebieski, czyli krokidolit, jednak wszystkie rodzaje przyjęto jako kancerogenne. Szczególna szkodliwość krokidolitu spowodowana jest faktem, iż ten gatunek azbestu nie ulega zmianom w środowiskach biologicznych. W odróżnieniu od azbestu niebieskiego, azbest biały, czyli chryzotyl podlega częściowemu rozpuszczeniu w płynach fizjologicznych przez co jego szkodliwość jest mniejsza.

W wyniku przedostania się do organizmu ludzkiego pyłu azbestowego przez układ oddechowy mogą nastąpić takie zmiany chorobowe jak:

- pylica azbestowa – azbestoza,

- nowotwory złośliwe – rak płuc i opłucnej,

- zgrubienia opłucnej.

W wyniku oddziaływania azbestu na skórę mogą wystąpić zapalenia skórne, dermatozy         i brodawki. Wdychany pył azbestowy usuwany jest z układu oddechowego za pośrednictwem śluzu poprzez odkrztuszanie lub połykanie. Usuwanie pyłu azbestu jest utrudnione przy innych chorobach układu oddechowego jak zapalenie oskrzeli. Szczególnie szkodliwe wydaje się być w połączeniu z narażeniem na pył azbestowy, palenie papierosów. Ryzyko wystąpienia raka płuc wśród ludzi narażonych na pył azbestowy przy jednoczesnym paleniu papierosów zwiększa się około 50-krotnie w stosunku do osób niepalących i nienarażonych na pył azbestowy. Samo zawodowe narażenie na pył azbestowy zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuc 5-krotnie.

# 4. Postępowanie z materiałami zawierającymi azbest

## 4.1. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest

Do głównych obowiązków właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów                 z wyrobami zawierającymi azbest należą:

- Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

- Sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

- Opracowanie i udostępnienie instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest.

- Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest.

- Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest.

- Zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Rysunek 4. Schemat procedury postępowania właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

źródło: www.mpig.gov.pl

## 4.2. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów

Do głównych obowiązków właścicieli i zarządców przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów należą:

- Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez uprawnione laboratorium.

- Zgłoszenie prac związanych z zabezpieczeniem lub usunięciem wyrobów zawierających azbest do odpowiedniego organu administracji.

- Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza po wykonaniu robót oraz jego przechowywanie przez minimum 5 lat.

Rysunek 5. Schemat procedury dotyczącej obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów i terenów zlokalizowanych na terenie Gminy Zławieś Wielka.

źródło: www.mpig.gov.pl

## 4.3. Obowiązki podmiotów gospodarczych zajmujących się usuwaniem materiałów zawierających azbest, postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest

Podmiot gospodarczy wykonujący pracę na zlecenie związane z zabezpieczeniem wyrobów zawierających azbest lub ich usuwaniem musi spełniać prawnie określone wymagania. Do obowiązków podmiotów gospodarczych zajmujących się usuwaniem materiałów zawierających azbest należy:

- Uzyskać stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, tj.:

- w przypadku gdy ilość wytwarzanych odpadów przekracza 0,1 Mg rocznie, uzyskać od odpowiedniego organu administracji decyzję zatwierdzającą plan gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- w przypadku gdy ilość wytwarzanych odpadów nie przekracza 0,1 Mg rocznie, przedłożyć odpowiedniemu organowi administracji informację o sposobie zagospodarowania wytworzonych odpadów.

- Przeszkolić zatrudnionych pracowników.

- Właściciel lub zarządzający firmą chcącą wykonywać prace związane                    z usuwaniem lub zabezpieczaniem materiałów zawierających azbest zobowiązany jest do przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników z zakresu BHP oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z materiałami zawierającymi azbest.

- Opracować szczegółowy plan prac.

- Plan prac powinien spełniać obowiązujące wymogi prawne, a w szczególności wymogi przedstawione w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2010 r. Nr 162 poz. 1089).

- Posiadać niezbędne wyposażenie techniczne.

- Zgłosić prace budowlane.

- Przed przystąpieniem do prac, wykonawca jest zobligowany do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego, a także właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Obowiązkiem wykonawcy usuwania wyrobów zawierających azbest jest odpowiednie przygotowanie miejsca prowadzonych prac. Przed rozpoczęciem właściwych prac demontażowych wykonawca zobowiązany jest do:

- Odizolowania obszaru wykonywanych prac od otoczenia poprzez zastosowanie odpowiednich osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska,

- Ogrodzenia terenu prowadzonych prac stosując odpowiednie osłony,

- Oznaczenia terenu wykonywanych prac tablicami informacyjnymi ostrzegającymi przed zagrożeniem związanym z azbestem – tablice te powinny zawierać ostrzeżenie w postaci: „Uwaga ! Zagrożenie azbestem” oraz „Wstęp wzbroniony”.

- W przypadku wykonywania prac elewacyjnych powinny być zastosowane kurtyny zasłaniające fasadę obiektu.

W celu zminimalizowania emisji azbestu do środowiska oraz zmniejszenia zapylenia podczas właściwych prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy podjąć następujące działania:

- Nawilżenie wodą oraz utrzymywanie w stanie wilgotnym wyrobów zawierających azbest przed ich usunięciem, a także przez cały czas wykonywanych prac.

- Unikanie destrukcji i uszkodzeń usuwanych elementów zawierających azbest.

- Jeśli to konieczne, czyli w przypadku przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu azbestowego w miejscu pracy, prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza miejsca pracy.

- Stosowanie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych wyposażonych w instalacje odciągające powietrze.

- Codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz magazynowanie ich w wyznaczonym, bezpiecznym miejscu.

## 4.4. Warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest

Obowiązkiem wykonawcy usuwania wyrobów zawierających azbest jest odpowiednie przygotowanie miejsca prowadzonych prac. Przed rozpoczęciem właściwych prac demontażowych wykonawca zobowiązany jest do:

- Odizolowania obszaru wykonywanych prac od otoczenia poprzez zastosowanie

odpowiednich osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska.

- Ogrodzenia terenu prowadzonych prac stosując odpowiednie osłony.

- Oznaczenia terenu wykonywanych prac tablicami informacyjnymi ostrzegającymi przed zagrożeniem związanym z azbestem – tablice te powinny zawierać ostrzeżenie w postaci: „Uwaga ! Zagrożenie azbestem” oraz „Wstęp wzbroniony”.

- W przypadku wykonywania prac elewacyjnych powinny być zastosowane kurtyny zasłaniające fasadę obiektu.

W celu zminimalizowania emisji azbestu do środowiska oraz zmniejszenia zapylenia podczas właściwych prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy pamiętać, iż koniecznym jest:

- Nawilżenie wodą oraz utrzymywanie w stanie wilgotnym wyrobów zawierających azbest przed ich usunięciem, a także przez cały czas wykonywanych prac.

- Unikanie destrukcji i uszkodzeń usuwanych elementów zawierających azbest.

- W przypadku przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu azbestowego w miejscu pracy, prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza miejsca pracy.

- Stosowanie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych wyposażonych w instalacje odciągające powietrze.

- Codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz magazynowanie ich w wyznaczonym, bezpiecznym miejscu.

Rysunek 6. Schemat procedury dotyczącej postępowania przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.

źródło: www.mpig.gov.pl

Zabezpieczanie wyrobów i odpadów zawierających azbest należy przeprowadzić następująco:

- Wyroby twarde o gęstości powyżej 1000 kg/m3 należy pakować w folię polietylenową       o grubości minimum 2 mm.

- Pyły azbestowe oraz wyroby miękkie o gęstości poniże 1000 kg/m3 należy przed opakowaniem zestalić przy pomocy cementu.

- Opakowania z odpadami powinny zostać szczelnie zamknięte o w trwały sposób oznakowane według wzoru poniżej:

Rysunek 7. Wzór oznakowania opakowań z odpadami zawierającymi azbest.

Rysunek 8. Schemat procedury dotyczącej prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu/terenu/instalacji azbestu.

Po zakończeniu prac demontażowych teren robót oraz jego otoczenie należy doprowadzić do porządku. Wykonywane prace porządkowe należy wykonywać stosując metody uniemożliwiające emisję pyłu azbestowego do środowiska. Wykonawca prac jest także zobowiązany do przedstawienia zleceniodawcy pisemnego oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonanych prac. W przypadku prac dotyczących azbestu miękkiego lub wyrobów zniszczonych i uszkodzonych, w pomieszczeniach oraz w przypadku prac obejmujących usuwanie krokidolitu wykonawca ma obowiązek przedstawienia wyników badań powietrza przeprowadzonych przez uprawione do tego laboratorium lub instytucję.

## 4.5. Transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Obowiązek właściwego przygotowania do transportu odpadów zawierających azbest spoczywa na wytwórcy odpadów. Zgodnie z ustawą o odpadach transport odpadów wytworzonych przez ich wytwórcę nie wymaga uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności, które wydawane jest przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby i zamieszkania posiadacza odpadów. Zlecający usługę transportu odpadów jest zobowiązany do wskazania prowadzącemu taką działalność miejsca odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć te odpady.

Do przedsiębiorcy prowadzącego działalność wyłącznie w zakresie ich transportu na składowisko należy:

- Posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejęcia odpadu.

- Posiadanie dokumentu przewozowego z opisem odpadów niebezpiecznych.

- Posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych.

- Posiadanie przez kierowcę pojazdu zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne.

- Utrzymanie porządku skrzyni ładunkowej pojazdu.

- Sprawdzenie umocowania przesyłki z odpadami w pojeździe.

- Sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowania odpowiednim znakiem (rys. 5).

Należy zaznaczyć, iż przekazanie odpadów zawierających azbest przez wytwórcę odpadów innemu posiadaczowi odpadów niebezpiecznych w celu dalszego transportu powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzący działalność                          w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zobowiązany jest na wspomnianej karcie do poświadczenia wykonania usługi transportowej. Wykorzystując kartę przekazania odpadów prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów prowadzi także ilościową                            i jakościową ewidencję odpadów.

Odpady zawierające azbest transportowane są na składowisko odpadów niebezpiecznych. Następuje tam przekazanie odpadów posiadaczowi odpadów, czyli zarządcy składowiska       i potwierdzenie tej operacji na karcie przekazania odpadu.

Poniższy schemat przedstawia procedurę dotyczącą przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Rysunek 9. Schemat procedury dotyczącej przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

źródło: www.bazaazbestowa.pl

## 4.6. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Najbardziej powszechnym sposobem unieszkodliwiania azbestu jest jego składowanie. Materiały azbestowe nie mogą być poddawane odzyskowi czy innemu wykorzystaniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odpady zawierające azbest mogą być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych kwaterach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne. Zarządca składowiska przyjmując odpady zobowiązany jest do potwierdzenia tego faktu na karcie przekazania odpadu. Deponowanie  odpadów zawierających azbest należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza. Podstawowym zadaniem w tym zakresie jest niedopuszczenie do rozszczelnienia foliowych opakowań, które to zawierają azbest. Opakowania z odpadami powinny być zdejmowane z pojazdu transportującego przy użyciu urządzeń dźwigowych układając je warstwami.  Deponowane materiały azbestowe powinny zostać zabezpieczone dodatkową folią lub warstwą gruntu o grubości 5 cm. Zabronione jest poruszanie się pojazdów mechanicznych po powierzchni składowanych odpadów.

Tabela 3.Składowiska odpadów zawierających azbest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.*

| Lp. | Gmina | Miejscowość | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piotrków Kujawski | Bycz | Ogólnodostępne |
| 2 | Pruszcz | Małociechowo | Ogólnodostępne |
| 3 | Włocławek | Włocławek | Zamknięte |

*bez uwzględnienia składowisk zakładowych.

Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące składowisk azbestu i materiałów azbestowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Tabela 4.Składowisko ogólnodostępne – Bycz.

| Bycz |
| --- |
| Charakter składowiska | Ogólnodostępne |
| Nazwa | Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Bycz - Teodorowo |
| Ograniczenie terenowe | Brak ograniczeń |
| Województwo | Kujawsko-pomorskie |
| Gmina | Piotrków Kujawski |
| Miejscowość | Bycz |
| Adres | Bycz - Teodorowo |
| Telefon | 603 51 58 54, 605 421 712 |
| Całkowita pojemność [m3] | 50 000 |
| Wolna pojemność [m3] | 49 000 |
| Kody przyjmowanych odpadów | 170601, 170605 |
| Godziny pracy | 7:00 -18:00 |
| Cena przyjmowania odpadów | 200 – 400 zł/Mg |
| Plan rozbudowy | Tak |
| Planowana pojemność [m3] | 150 000 |
| Data uruchomienia | 2012 |
| Data zamknięcia | 2034 |
| Zarządca/Właściciel/Inwestor | UTYLIZACJA ODPADÓW Zakład Instalacji Sanitarnych, inż. Władysław Lewandowski |
| Adres właściciela | 88-200 Radziejów, ul. Szybka 30 |
| Telefon właściciela | 603 51 58 54 |
| E-mail | torun@graffiti.pl |
| Strona www | - |

źródło: www.bazaazbestowa.pl

Tabela 5. Składowisko ogólnodostępne – Małociechowo.

| Małociechowo |
| --- |
| Charakter składowiska | Ogólnodostępne |
| Nazwa | Składowisko odp. niebezpiecznych zawierających azbest w Małociechowie |
| Województwo | Kujawsko-pomorskie |
| Gmina | Pruszcz |
| Miejscowość | Małociechowo |
| Adres | 86-120 Pruszcz, Małociechowo |
| Telefon | 52 330 80 65, 608 507 615 |
| Całkowita pojemność [m3] | 128 276,7 |
| Wolna pojemność [m3] | 91 190,8 |
| Kody przyjmowanych odpadów | 170601, 170605 |
| Godziny pracy | 7:00-15:00 |
| Cena przyjęcia odpadów | Cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości dostarczanych odpadów |
| Plan rozbudowy | Tak |
| Planowana pojemność [m3] | Około 800 000 |
| Data uruchomienia | b.d. |
| Data zamknięcia | 2032 |
| Zarządca/Właściciel/Inwestor | ECO-POL Sp. z o.o. |
| Adres właściciela | 86-120 Pruszcz, ul. Dworcowa 9 |
| Telefon właściciela | 52 330 80 65, 52 332 08 26, 604 976 270 |
| E-mail | eco-pol@o2.pl |
| Strona www | www.eco-pol.net.pl |

źródło: www.bazaazbestowa.pl

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych, obecnie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonują dwa ogólnodostępne składowiska odpadów, na których można deponować odpady w postaci materiałów zawierających azbest. Jest to Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Bycz – Teodorowo zlokalizowane na terenie Gminy Piotrków Kujawski oddalone od Gminy Zławieś Wielka o około 74 km, oraz Składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w Małociechowie, zlokalizowane na terenie Gminy Pruszcz, oddalonej od Gminy Zławieś Wielka o ok. 45 km. Jak wynika z danych znajdujących się w Bazie Azbestowej, są to najbliżej położone składowiska odpadów niebezpiecznych.

# 5. Gospodarowanie wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

## 5.1. Wyroby zawierające azbest

Na terenie Gminy Zławieś Wielka przeprowadzona została inwentaryzacja materiałów azbestowych metodą spisu z natury, mająca na celu określenie lokalizacji, stanu oraz ilości wyrobów zawierających azbest. Na podstawie uzyskanych informacji sporządzono wymagane przepisami prawa ankiety, a następnie opracowane zostało tabelaryczne zestawienie obiektów, na których występuje azbest. W zestawieniu uwzględniono numery ewidencyjne obrębów i działek. Zaleca się, aby co roku zestawienie to aktualizowane było            o dane i parametry z demontaży wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, w celu ustalenia ilości wyrobów zawierających azbest w jednostce wagowej, stosuje się wskaźnik przeliczeniowy, który wynosi 11 kg na każdy m2 eternitu. Zgodnie z tym przelicznikiem na terenie Gminy Zławieś Wielka znajduje się obecnie szacunkowo 1979,68  Mg wyrobów zawierających azbest.

W poniższej tabeli przedstawione zostały dane odnośnie ilości wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zławieś Wielka.

Tabela 6. Ilość wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Zławieś Wielka.

| L.p. | Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest [m2] | Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 1. | 179971,00 | 1979,68 |

Wyroby zawierające azbest na terenie Gminy Zławieś Wielka to głównie faliste i płaskie płyty azbestowo-cementowe, służące jako pokrycie dachowe w budynkach mieszkalnych oraz budynkach zabudowy gospodarczej.

Obiekty, w których znajdują się wyroby zawierające azbest na terenie Gminy Zławieś Wielka to głównie domy mieszkalne oraz budynki gospodarcze. Szczegółowe informacje odnośnie rodzajów oraz liczby obiektów, w których występuje azbest, zostały zawarte w załączniku nr 1.

## 5.2 Sposób unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Zbiórka i transport odpadów

Poniżej zestawiono podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które zajmują się usuwaniem oraz transportem materiałów zawierających azbest i obejmują swoją działalnością Gminę Zławieś Wielka.

Tabela 7. Wykaz podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, prowadzących działalność związaną                  z unieszkodliwianiem azbestu, posiadających aktualne zezwolenia.

| Lp. | Nazwa | Obszar działania | Adres | Zakres wykonywanych prac | Okres pozwolenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ABRA Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe | Cały kraj | 87-100 Toruń, ul. Nad Strugą 2B/26 | Praca z azbestem Szkolenia w zakresie azbestu Programy, inne | - |
| 2. | ALBEKO SP.J. | Cały kraj | 87-510 Skrwilno, ul. Kotowy 1 | Praca z azbestem Transport odpadów zawierających azbest Szkolenia w zakresie azbestu | 2015 (praca) 2012 (transport) |
| 3. | AZ-BUD | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 85-229 Bydgoszcz, ul. ul. Garbary 8m7 | Praca z azbestem Transport odpadów zawierających azbest | 2016 |
| 4. | Azbest Complex Angelika Mejgier | Cały kraj | 89-410 Więcbork, ul. Gdańska 17 | Praca z azbestem Transport odpadów zawierających azbest Identyfikacja azbestu w wyrobach Oznaczanie zawartości azbestu | 2015 |
| 5. | BIOPROJEKT | Cały kraj | 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 30a | Praca z azbestem Szkolenia w zakresie azbestu | 2015 |
| 6. | ECO-POL Sp.z o.o. | Cały kraj | 86-120 Pruszcz, ul. Dworcowa 9 | Praca z azbestem Transport odpadów zawierających azbest | 2015 (praca) 2019 (transport) |
| 7. | EKO-UTIL S.C. | Cały kraj | 87-500 Rypin, ul. Lipnowska 19 | Praca z azbestem Transport odpadów zawierających azbest | 2011 |
| 8. | EUROPOL | Cały kraj | 86-120 Pruszcz, ul. Spokojna 3 | Praca z azbestem Transport odpadów zawierających azbest Szkolenia w zakresie azbestu | 2014 |
| 9. | F. U. H. Wod-Przem | Cały kraj | 87-100 Toruń, ul. Sokola 34 | Praca z azbestem Transport odpadów zawierających azbest Oznaczanie zawartości azbestu | 2013 (praca) 2007 (transport) |
| 10. | F.H.U. GAJA s.c. Kleps Aneta, Lipski Marian | Cały kraj | 87-500 Rypin, ul. Mławska 34B/10 | Praca z azbestem Transport odpadów zawierających azbest | 2008 |
| 11. | F.U.H. EKOPOL | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 87-640 Czernikowo, ul. Kwiatowa 46 | Praca z azbestem Transport odpadów zawierających azbest | 2012 |
| 12. | F.U.H. ESBUD Edmund Stokłosa | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 87-100 Toruń, ul. Gościnna 21A | Praca z azbestem | 2019 |
| 13. | F.H.U NATURA Marek Michałowski | Cały kraj | 85-552 Bydgoszcz, ul. Serocka 11 | Praca z azbestem Transport odpadów zawierających azbest | 2015 |
| 14. | FULL Usługi Produkcja Handel | Cały kraj | 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 20/3 | Praca z azbestem Transport odpadów zawierających azbest Programy, inne | 2021 |
| 15 | MAR-POL Marcin Zbigniew Ochoński | Cały kraj | 87-500 Rypin, ul. Cetki 5 | Praca z azbestem Transport odpadów zawierających azbest | 2017 (praca) 2014 (transport) |
| 16. | P.P.H.U DACH-MAX MATEUSZ KUŹMIŃSKI | Cały kraj | 85-549 Bydgoszcz, ul. Komandosów 30 | Praca z azbestem Transport odpadów zawierających azbest | 2021 |
| 17. | P.P.H.U. AGMAN Urszula Mańkus | Cały kraj | 87-500 Rypin, ul. Głowińsk 57 | Praca z azbestem Transport odpadów zawierających azbest | 2007 |
| 18. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku | - | 87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16 | Praca z azbestem Oznaczenie zawartości azbestu | - |
| 19. | PPHU ABBA-EKOMED Sp. z o.o. | Cały kraj | 87-100 Toruń, ul. Filomatów Pomorskich 8 | Praca z azbestem Transport odpadów zawierających azbest Oznaczenie zawartości azbestu Identyfikacja azbestu w wyrobach Szkolenia, inne | 2012 |
| 20. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GOTBUD | - | 88-180 Złotniki Kujawskie, ul. Powstańców Wielkopolskich 50 | Praca z azbestem Identyfikacja azbestu w wyrobach Oznaczenie zawartości azbestu Szkolenia, inne | - |
| 21. | PW ROBAC | Województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie | 85-370 Bydgoszcz, ul. Błękitna 6 | Praca z azbestem Transport odpadów zawierających azbest | 2012 |
| 22. | T.K.J. Matuszewski spółka jawna | Cały kraj | 86-300 Grudziądz, ul. Porucznika Krzycha 5 | Praca z azbestem Transport odpadów zawierających azbest | 2012 |
| 23. | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy | Cały kraj | 85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4 | Oznaczenie zawartości azbestu |  |
| 24. | Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” | Cały kraj | 87-732 Mikorzyn, Mikorzyn 19 | Praca z azbestem Transport odpadów zawierających azbest Oznaczenie zawartości azbestu | 2020 (praca) 2021 (transport) |
| 25. | Zakład Ogólnobudowlany | Cały kraj | 88-100 Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 48C/20 | Praca z azbestem Transport odpadów zawierających azbest | 2020 |
| 26. | Zakład Ogólnobudowlany | Cały kraj | Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 48C/20 | Praca z azbestem, Transport odpadów zawierających azbest. | 30.04.2020 |

www.bazaazbestowa.pl

Warto pamiętać, iż oprócz ww. podmiotów, które posiadają swoją siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, istnieje więcej firm, które choć nie mają siedziby                             na terenie wspomnianego województwa, to działają na obszarze całego kraju. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.bazaazbestowa.pl.

Istnieją trzy główne metody unieszkodliwiania odpadów azbestowych:

- termiczne,

- chemiczne,

- składowanie.

Termiczne unieszkodliwianie odpadów azbestowych

Jak wynika z dostępnych kart charakterystyk azbestu, odmiana chryzotylowa topi się                             w temperaturze powyżej 1500°C, natomiast odmiana amfibolowa w temperaturze bliskiej 1200°C. Dane te wskazują, iż termiczny kierunek unieszkodliwienia odpadów azbestowych, jest jak dotąd nierealny z uwagi na duże ilości materiałów azbestowych.

Chemiczne unieszkodliwienie wyrobów azbestowych

Odpady azbestowe można unieszkodliwiać poprzez rozpuszczanie odpowiednio rozdrobnionych odpadów w odpowiednio stężonym roztworze kwasu fluorowodorowego. Produktem zachodzącej reakcji są fluorki wapnia, a także krzemionka. Opisana powyżej reakcja prowadzona jest w reaktorach, w temperaturze około 60 – 65 °C. Ograniczeniem metody są wysokie koszty utylizacji.

Składowanie odpadów5

Najbardziej popularny sposób unieszkodliwiania odpadów.  Unieszkodliwianie odpadów azbestowych poprzez składowanie niesie ze sobą najniższe koszty. Należy jednak pamiętać o właściwościach omawianych wyrobów. Są one kruche, odporne na działanie czynników atmosferycznych, a także łamliwe. Wszelkie prace prowadzone na składowisku odpadów, które przyjmują odpady zawierające azbest powinny być prowadzone z zachowaniem szczególnych zasad BHP.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonujących oraz planowanych składowisk odpadów azbestowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zawarte zostały w rozdziale 4.6.

## 5.3. Harmonogram realizacji Programu

Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, aby zrealizować trzy główne cele jakimi jest:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem              z włóknami azbestu,

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko,

należy skupić się na realizacji zadań, które podzielono na pięć grup tematycznych. Są to:

- Zadania legislacyjne.

- Działania edukacyjno-informacyjne obejmujące: działania skierowane do dzieci            i młodzieży, szkolenia pracowników administracji rządowej i samorządowej, opracowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych, ocenę i promocję technologii unicestwiania włókien azbestu w odpadach azbestowych, organizację krajowych i międzynarodowych szkoleń, seminariów, konferencji, kongresów i udział w nich.

- Zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest obejmujące: usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, oczyszczanie terenów nieruchomości, oczyszczanie obiektów użyteczności publicznej, miejsc publicznych, terenów byłych zakładów produkujących wyroby zawierające azbest, budowę składowisk odpadów azbestowych oraz budowę instalacji i urządzeń do unicestwiania włókien azbestu w odpadach azbestowych, zadania wspierające, w tym wsparcie finansowe opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczania terenów z azbestu na wszystkich szczeblach.

- Monitoring realizacji Programu w postaci elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej monitoringu procesu usuwania wyrobów zawierających azbest;

- Działania w zakresie oceny narażenia i ochrony zdrowia, w tym działalność Ośrodka Referencyjnego Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem.

Realizacja znacznej większości zadań wyznaczonych w ramach wyżej wymienionych grup tematycznych nie leży w gestii samorządów szczebla gminnego, a tym samym Gminy Zławieś Wielka. W poniższej tabeli przedstawiono praktyczne możliwości Gminy Zławieś Wielka w kwestii zadań, których realizacja przyczyni się do skutecznej realizacji celów niniejszego Programu, stanowiąc jednocześnie plan harmonogramu działań na lata 2012-2032.

Tabela 8. Plan harmonogramu działań na lata 2012-2032

| L.p. | Zadanie | Zakres działania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Działania edukacyjno-informacyjne | opracowanie systemu edukacyjnego dotyczącego szkodliwości azbestu, informowanie poprzez stronę internetową lub ulotki o działaniach gminy podjętych w celu likwidacji azbestu, udostępnienie informacji poprzez stronę internetową o aktualnych aktach prawnych regulujących sposób zabezpieczenia, usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, informowanie o potencjalnych źródłach dofinansowań w kwestii usuwania wyrobów zawierających azbest; | 2012-2032 2012-2032 |
| 2. | Usuwanie wyrobów zawierających azbest | prowadzenie rejestru wniosków mieszkańców o dofinansowanie, pozyskiwanie środków na realizację Programu, przeprowadzenie szkoleń w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości, |  |
| 3. | Monitoring realizacji programu | aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy, sprawozdawczość w zakresie realizacji Programu, |  |
| 4. | Ocena narażenia i ochrona zdrowia | opracowanie i aktualizowanie mapy zagrożeń działania azbestu. |  |

# 6. Koszty realizacji programu

W celu określenie niezbędnych kosztów związanych z realizacją niniejszego Programu oszacowane zostały wszelkie potrzebne wielkości dotyczące środków finansowych.

W celu określenia szacunkowych wartości posłużono się obecnymi wskaźnikami oraz cenami materiałów dostępnymi na stronach internetowych podmiotów gospodarczych zajmujących się usługami budowlanymi oraz sprzedażą materiałów budowlanych, prowadzących działalność na terenie lub w pobliżu Gminy Zławieś Wielka.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewidziane prace budowlane oraz materiały budowlane obciążone są stawką podatku VAT 23%.

Ogólny koszt realizacji niniejszego Programu będzie sumą następujących elementów:

- Kosztu usunięcia wyrobów zawierających azbest oraz transportu i unieszkodliwienia powstałych odpadów.

- Kosztu wykonania nowych pokryć dachowych oraz izolacji termicznej ścian.

## 6.1. Koszty usunięcia wszystkich wyrobów zawierających azbest

Na całkowity koszt usunięcia materiałów zawierających azbest składają się dwa elementy:

- Koszt usunięcia materiałów zawierających azbest z obiektu budowlanego.

- Koszt transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Dla potrzeb niniejszego Programu przyjęto następujące wskaźniki cenowe, odzwierciedlające obowiązujące ceny w 2012 roku

Tabela 9. Ceny związane z usuwaniem materiałów azbestowych z terenu Gminy Zławieś Wielka.

| Lp. | Usługi | Cena netto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Unieszkodliwianie odpadów o kodzie 17 06 05* (materiały konstrukcyjne zawierające azbest) | 200 – 450 PLN / 1 Mg |
| 2. | Demontaż azbestu, usługowe pakowanie odpadów poza terenem składowiska oraz koszt transportu | 30 – 40 PLN / 1 m2 |

Źródło: firmy zarejestrowane na www.bazaazbestowa.pl

Z uwagi na fakt, iż powyższe ceny są cenami orientacyjnymi, a każda usługa wyceniana jest indywidualnie, poniżej przedstawiono uśrednione ceny poszczególnych usług. Należy pamiętać, iż na finalną wysokość ceny wpływa wiele czynników, m.in.:

- ilość materiałów zawierających azbest,

- rodzaj materiałów zawierających azbest,

- lokalizacja wyrobu zawierającego azbest (np. dach lub ściany),

- w przypadku pokryć dachowych – rodzaj dachu (np. jedno- lub dwuspadowy),

- odległość od miejsca utylizacji odpadów,

- stan materiałów zawierających azbest.

Tabela 10. Uśrednione ceny związane z usuwaniem materiałów azbestowych z terenu Gminy Zławieś Wielka.

| Lp. | Usługi | Cena netto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Unieszkodliwianie odpadów o kodzie 17 06 05* (materiały konstrukcyjne zawierające azbest) | 325 zł / 1 Mg |
| 2. | Demontaż azbestu, usługowe pakowanie odpadów poza terenem składowiska oraz koszt transportu | 35 zł / 1 m2 |

Źródło: firmy zarejestrowane na www.bazaazbestowa.pl

Biorąc pod uwagę ceny zestawione w powyższej tabeli oszacowano całkowity koszt usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka.

Tabela 11. Szacowany, całkowity koszt usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka.

| Lp. | Usługi | Cena netto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Unieszkodliwianie odpadów o kodzie 17 06 05* (materiały konstrukcyjne zawierające azbest) | 643 396,00 |
| 2. | Demontaż azbestu, usługowe pakowanie odpadów poza terenem składowiska oraz koszt transportu | 6 298 985,00 |
| SUMA | 6 942 381,00 |

Źródło: obliczenia własne.

Jak wynika z powyższych zestawień całkowity koszt usunięcia materiałów zawierających azbest kształtuje się na poziomie 6 942 381,00 złotych netto. W celu oszacowania kosztów usuwania, pakowania oraz unieszkodliwiania odpadów posłużono się cennikiem firm prowadzących swoją działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zarejestrowanych w Bazie Azbestowej (www.bazaazbestowa.pl). Podczas obliczeń przyjęto, iż materiały zawierające azbest pakowane będą poza terenem składowiska. Do ww. kwoty należy doliczyć koszt transportu odpadów, który zależny jest od lokalizacji składowiska oraz miejsca, w którym znajdują się wyroby zawierające azbest.

Tabela 12. Ilość wyrobów zawierających azbest wraz z kosztem ich usunięcia                                        i unieszkodliwienia (teren Gminy Zławieś Wielka).

| L.p. | Gmina | Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest [m2] | Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest [Mg] | Koszt unieszkodliwienia odpadów netto [zł] | Koszt demontażu, transportu i pakowania netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zławieś Wielka | 179971,00 | 1979,68 | 643 396,00 | 6 298 985,00 |

## 6.2. Koszty nowych pokryć dachowych i elewacji

Poniżej przedstawione zostało szacunkowe zestawienie cen nowych pokryć dachowych oraz elewacji na podstawie cenników firm budowlanych. Ceny zawarte w tabelach nie zawierają podatku VAT.

Tabela 13. Cena nowego pokrycia dachowego (koszt materiału).

| Lp. | Rodzaj pokrycia | Koszt netto za m2 [zł] | Średni koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Blachodachówka (blacha szwedzka) |  |  |
| 1.1. | połysk | 24,29 – 26,62 | 25,46 |
| 1.2. | mat | 25,73 – 28,87 | 27,30 |
| 2. | Blachodachówka (blacha austryjacka) | 19,79 – 22,36 | 21,08 |
| 3. | Blacha płaska powlekana |  |  |
| 3.1. | połysk | 22,80 – 29,14 | 25,97 |
| 3.2. | mat | 22,54 – 26,61 | 24,58 |
| 4. | Blacha trapezowa pokrywana poliestrem | 22,79 – 59,78 | 41,29 |
| 5. | Blacha trapezowa ocynkowana | 16,83 – 55,00 | 35,92 |
| 6. | Blacha trapezowa alucynk | 18,25 – 39,12 | 28,69 |
| 7. | Dachówka cementowa | 18,00 – 22,00 | 20,00 |
| 8. | Dachówka ceramiczna | 26,60 – 108,00 | 67,30 |
| 9. | Gonty bitumiczne | 25,00 | 25,00 |
| 10. | Papa oksydowana |  |  |
| 10.1. | podkładowa | 7,25 – 12,57 | 9,91 |
| 10.2. | nawierzchniowa | 9,15 – 14,60 | 11,88 |
| 11. | Papa z dodatkiem SBS |  |  |
| 11.1. | podkładowa | 12,48 – 18,70 | 15,59 |
| 11.2. | nawierzchniowa | 14,97 – 16,28 | 15,63 |
| 12. | Papa zgrzewalna |  |  |
| 12.1. | modyfikowana podkładowa | 10,75 – 14,60 | 12,68 |
| 12.2. | modyfikowana nawierzchniowa | 12,18 – 17,25 | 14,72 |
| 12.3. | niemodyfikowana | 7,08 – 10,86 | 8,97 |
| 13. | Płyta bitumiczna | 14,68 – 17,35 | 16,02 |

Na podstawie zamieszczonej tabeli oszacowano średni koszt nowego pokrycia dachowego     i wynosi on około 23,58 zł netto i jest to cena kosztów jednego metra kwadratowego materiału. Należy pamiętać, iż podane wyżej ceny to wartości uśrednione dla terenu całego kraju.

Tabela 14. Cena nowego ocieplenia dachu (koszt materiału).

| Lp. | Rodzaj ocieplenia | Koszt netto za m2 [zł] | Średni koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Folia |  |  |
| 1.1. | paroizolacyjna | 1,03 - 1,40 | 1,22 |
| 1.2. | paroprzepuszczalna | 1,40 – 1,90 | 1,65 |
| 2. | Styropian | 5,89 – 48,96 | 27,43 |
| 3. | Styropian laminowany papą | 16,24 – 70,70 | 43,47 |
| 4. | Siatka | 1,80 – 2,10 | 1,95 |
| 5. | Wełna mineralna |  |  |
| 5.1. | grubość 100 mm | 9,16 – 21,47 | 15,32 |
| 5.2. | grubość 100 mm typ Rockmin | 12,13 – 24,16 | 17,15 |
| 5.3. | grubość 200 mm typ Uni Mata | 28,57 – 44,25 | 36,41 |

Na podstawie powyższej tabeli oszacowano średnią cenę ocieplenia dachu i wynosi ona 18,08 zł netto za metr kwadratowy materiału. Całkowita średnia cena materiałów potrzebnych do pokrycia i ocieplenia jednego metra kwadratowego nowego dachu wynosi 41,66 zł netto. Należy pamiętać, iż podane wyżej ceny to wartości uśrednione dla terenu całego kraju.

Tabela 15. Cena nowego ocieplenia ścian bocznych (koszt materiału).

| Lp. | Rodzaj ocieplenia | Koszt netto za m2 [zł] | Średni koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wełna mineralna |  |  |
| 1.1. | grubość 50 mm | 4,78 – 15,45 | 10,16 |
| 1.2. | grubość 100 mm | 9,65 – 30,87 | 20,26 |
| 1.3. | grubość 150 mm | 14,53 – 46,12 | 30,33 |
| 1.4. | grubość 180 mm | 17,75 – 54,14 | 35,95 |
| 1.5. | grubość 200 mm | 20,06 – 70,48 | 45,27 |
| 2. | Styropian |  |  |
| 2.1. | grubość 50 mm | 5,89 – 9,50 | 7,69 |
| 2.2. | grubość 80mm | 9,40 – 15,20 | 12,3 |
| 2.3. | grubość 100 mm | 11,30 – 19,00 | 15,15 |
| 2.4. | grubość 120 mm | 13,65 – 22,80 | 18,23 |
| 2.5. | grubość 150 mm | 16,99 – 28,50 | 22,75 |
| 2.6. | grubość 200 mm | 27,36 – 48,96 | 38,16 |
| 3. | Siatka podtynkowa | 0,95 – 1,76 | 1,36 |
| 4. | Tynk | Cena za kg 0,95 – 10,6 | 5,78 |

Na podstawie powyższej tabeli oszacowano średnią cenę ocieplenia ścian bocznych budynków i wynosi ona 27,68 zł netto. Koszty te składają się na sumę średnich kosztów materiału izolacyjnego, siatki podtynkowej oraz tynku.

Tabela 16. Koszty materiałów potrzebnych do zastąpienia materiałów zawierających azbest       na terenie Gminy Zławieś Wielka.

| L.p. | Gmina | Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest [m2] | Koszt nowych pokryć dachowych i elewacji [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gmina Zławieś Wielka | 179 971,00 | 7 497 591,86 |

Zgodnie z tabelą powyżej szacowany koszt nowych pokryć dachowych i elewacji                  w budynkach, w których znajduje się azbest wynosi 7 497 591,86 zł netto. Kwota ta nie obejmuje kosztów przeprowadzenia robót, ponieważ stawki firm remontowych wykazują się dużą zmiennością w czasie. Analizując rynek firm budowlanych oszacowano średnią cenę kosztów prac koniecznych do przeprowadzenia na kwotę 45 zł netto za metr kwadratowy pokrycia. W związku z tym całkowity koszt nowych pokryć dachowych i elewacji wraz             z kosztami wykonanych prac wyniesie średnio około 15 596 286,86 zł netto.

# 7. Możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane z usuwaniem azbestu

W myśl „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” do pokrycia kosztów związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem materiałów zawierających azbest zobowiązani są właściciele – zarządcy obiektów.

Urząd Gminy Zławieś Wielka podejmuje działania mające na celu usprawnienie procesu usuwania materiałów azbestowych, a także likwidacji skutków ich szkodliwości dla mieszkańców i środowiska. W tym celu stwarzane są możliwości dofinansowania ww. działań z funduszy jednostek samorządowych, środków celowych funduszy ekologicznych oraz funduszy Unii Europejskiej.

Zgodnie z „Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032” istnieją następujące podstawowe instrumenty dofinansowania demontażu, transportu                                  i unieszkodliwiania usuniętych wyrobów zawierających azbest:

- Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Fundusze Unii Europejskiej.

- Bank Ochrony Środowiska S.A.

W poszczególnych województwach instrumenty finansowe wspierające bezpieczne eliminowanie z użytkowania wyrobów azbestowych oferowane są przez następujące instytucje:

- Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOS) we współpracy z WFOŚiGW.

- Regionalne Programy Operacyjne dla poszczególnych województw.

W poniższych rozdziałach podaje się informacje nt. instrumentów finansowania działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

## 7.1. Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska                    i Gospodarki Wodnej.

Program „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne” utworzony został w celu racjonalizacji gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami, a także zwiększenia udziału odpadów innych niż komunalne podlegających odzyskowi i prawidłowemu unieszkodliwianiu.

Część 2 ww. Programu dotyczy usuwania wyrobów zawierających azbest, którego celem jest także wzrost ilości unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 100 584,4 tyś. zł. Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 119 762,7 tyś. zł. Program wdrażany jest w latach 2010-2016, alokacja środków w latach 2011-2015, natomiast ich wydatkowanie do 31.12.2016r. Terminy naborów wniosków określają indywidualne WFOŚiGW i umieszczają na swojej stronie internetowej. Formę dofinansowania stanowi bezzwrotna dotacja.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udziela dotacji                     w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. O dofinansowanie mogą ubiegać się Gminy, na zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

W celu otrzymania dotacji należy złożyć odpowiedni wniosek do WFOŚiGW w Toruniu. Na realizację zadań związanych m.in. z demontażem, transportem, utylizacją materiałów zawierających azbest w 2012 roku przeznaczono 6 060 000,00 zł. Dofinansowanie dotyczy pełnych kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej jak 1000 zł do każdego 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

- demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,

- transport odpadów  niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,

- unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych.

Dotowane przedsięwzięcia muszą być zlokalizowane na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i posiada program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Szczegółowy opis procedury dofinansowania znajduje się na stronie internetowej WFOŚiGW w Toruniu, tj. http://www.wfosigw.torun.pl.

## 7.2. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Dofinansowania w formie kredytu na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu udziela również Bank Ochrony Środowiska S.A. i są to kredyty ze środków BOŚ S.A.                       z dotacją WFOŚiGW w Łodzi w formie dopłat do oprocentowania.

Przedmiot kredytowania musi być zgodny z „Katalogiem kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi” Przedmiot kredytowania obejmuje m.in. koszty kwalifikowane związane z realizacją takich przedsięwzięć jak:

- modernizacja systemów ciepłowniczych

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, pozyskiwanie biogazu), zakup i montaż jednostek kogeneracyjnych;

- termomodernizacja;

- modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.;

- modernizacja procesów technologicznych prowadząca do zmniejszenie energochłonności, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, zmniejszenia zużycia wody

- budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej;

- budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, budowli hydrotechnicznych, urządzeń przeciwpowodziowych i zbiorników wodnych;

- budowa i rozbudowa zakładów zagospodarowania odpadów;

- instalacje termicznego przekształcania odpadów;

- budowa kompostowni odpadów;

- pojazdy i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów;

- systemy odgazowania składowisk;

- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest;

- likwidacja wyrobów zawierających PCB;

- wyposażenie i doposażenie składowisk.

Procedura:
kredyty dla inwestorów realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Warunki kredytowania:

- kwota kredytu: do 99% kosztu całkowitego zadania (kredyt może być przeznaczony wyłącznie na pokrycie kosztów kwalifikowanych), w przypadku kredytu pomostowego – nie może przekroczyć dofinansowania przyznanego na to zadanie ze środków UE lub innych funduszy zagranicznych;

- okres kredytowania: do 10 lat (dla podmiotów, które wystąpiły o dopłaty do oprocentowania kredytu przeznaczonego na pokrycie krajowego wkładu własnego przy realizacji zadań finansowanych z udziałem dotacji UE lub innych funduszy zagranicznych – do 15 lat; w przypadku kredytów pomostowych – do dnia przekazania środków pomocowych Kredytobiorcy);

- okres karencji w spłacie kapitału: do 2 lat od daty zawarcia umowy kredytowej i nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty planowanego zakończenia zadania wskazanego w umowie kredytu;

- oprocentowanie: zmienne, aktualnie: WIBOR 3M pomniejszony o 0,5 p.p;

- prowizja – zgodnie z taryfą opłat i prowizji BOŚ S.A.

Więcej informacji: http://www.bosbank.pl.

## 7.3 Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Program: Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
Działanie: 2.2 Gospodarka odpadami.

Celem działania jest m.in.: zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych, zwiększenie udziału ich unieszkodliwiania,  zwiększenie odzysku z odpadów, przywracanie środowisku terenów po likwidowanych składowiskach.

Beneficjentem dofinansowania mogą zostać:  jednostki samorządu terytorialnego (jst) oraz ich związki i stowarzyszenia, a także podmioty świadczące usługi zadań własnych jst.

Przykładowe inwestycje, na które można otrzymać dofinansowanie:

- kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi (zbieranie, w tym selektywna zbiórka odpadów, odbiór segregowanych odpadów, odzysk surowców wtórnych, recykling, unieszkodliwianie),

- budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym szczególnie niebezpiecznych,

- budowa instalacji związanych z odzyskiem odpadów w procesach innych, niż składowanie,

- przebudowa składowisk odpadów,

- rekultywacja lub likwidacja składowisk odpadów,

- usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest oraz innych odpadów niebezpiecznych z obiektów i sieci usług publicznych.

## Forma wsparcia

Maksymalnym udziałem dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu:

- dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna - do 70 proc. (dofinansowanie w całości pochodzi ze środków EFRR);

- dla projektów objętych pomocą publiczną - do 50 proc. (dofinansowanie pochodzi w 85 proc. ze środków EFRR i 15 proc. budżetu państwa);

Formą płatności jest refundacja, zaliczka.

# 8. Monitoring realizacji Programu

Monitoring realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka na lata 2012-2032” pozwoli na bieżącą analizę, a także kontrolę zgodności założeń Programu z rzeczywistymi działaniami, które podejmowane będą przez właścicieli obiektów.

W celu umożliwienia prowadzenia monitoringu realizacji Programu, wyznaczono wskaźniki, służące do oceny wdrażania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest       z terenu Gminy Zławieś Wielka na lata 2012-2032”. Wskaźniki te zestawione zostały poniżej.

Wyznaczone wskaźniki służące do oceny wdrażania Programu:

1)  Ilość wyrobów zawierających azbest na 1 km2 powierzchni Gminy Zławieś Wielka [Mg/km2].

2)  Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest [Mg/rok].

3)  Nakłady finansowe poniesione na usuniecie odpadów zawierających azbest [zł].

4)  Powierzchnia wyrobów zawierających azbest [m2].

5)  Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości   zinwentaryzowanej przed realizacją Programu.

6)  Ilość obiektów z wyrobami zawierającymi azbest.

Na podstawie bazy danych o lokalizacji oraz powierzchni pokryć dachowych wykonanych              z płyt azbestowo-cementowych oraz proponowanych powyżej wskaźników oceny wdrażania Programu, możliwe będzie monitorowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka na lata 2012-2032”.

# 9. Streszczenie

Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka na lata 2012-2032 zawiera:

- Charakterystykę Gminy Zławieś Wielka, a w tym informacje dotyczące:

- położenia,

- zasobów ludzkich,

- ogólnej charakterystyki infrastruktury,

- uwarunkowań ekonomicznych,

- klimatu,

- ukształtowania powierzchni,

- warunków hydrologicznych,

- surowców mineralnych.

- Wiadomości ogólne o azbeście, w tym informacje dotyczące:

- budowy i rodzaju azbestu,

- właściwości i zastosowania azbestu,

- źródeł narażenia na działanie azbestu,

- wpływu azbestu na organizm człowieka.

- Sposoby postępowania z materiałami zawierającymi azbest, a w tym :

- obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest,

- obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów,

- obowiązki podmiotów gospodarczych zajmujących się usuwaniem materiałów zawierających azbest, postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.

- Gospodarowanie wyrobami zawierającymi azbest na terenie Gminy Zławieś Wielka,              a w tym:

- wyroby zawierające azbest na terenie gminy,

- dotychczasowa realizacja PUA na terenie gminy,

- sposób unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy,

- harmonogram realizacji Programu.

- Koszty związane z realizacją Programu, a w tym informacje dotyczące:

- kosztów usunięcia wszystkich wyrobów zawierających azbest,

- kosztów nowych pokryć dachowych i elewacji.

Oszacowana ilość materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Zławieś Wielka szacuje się na 1979,68 Mg. Całkowity koszt usunięcia materiałów zawierających azbest kształtuje się na poziomie 6 942 381,00 złotych netto. Całkowity koszt nowych pokryć dachowych i elewacji wraz z kosztami wykonanych prac wyniesie średnio około 15 596 286,86 zł netto. Przewidywany koniec realizacji Programu wyznaczony został zgodnie                              z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” i przypada na rok 2032. Data ta wydaje się odległa, jednak z uwagi na ilość materiałów zawierających azbest na terenie gminy oraz koszty związane z ich usunięciem, należy systematycznie realizować założenia niniejszego Programu.

ZAŁĄCZNIK  NR 1

Lokalizacja i charakterystyka materiałów zawierających azbest,

występujących na terenie Gminy Zławieś Wielka

| LP. | GMINA/MIASTO | SOŁECTWO | ULICA/NR DOMU | USYTUO- WANIE AZBESTU | RODZAJ WYROBU | ILOŚĆ AZBESTU [m2] | RODZAJ ZABUDOWY | STOPIEŃ PILNOŚCI | OBSZAR EWIDEN-CYJNY | NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zławieś Wielka | Cegielnik 3 | - | 1 | 2 | 80 | b. gospodarczy | 3 | 0001 | 5/2 |
| 2 | Zławieś Wielka | Cegielnik 5 | - | 1 | 2 | 200 | b. mieszkalno-gospodarczy | 2 | 0001 | 168 |
| 3 | Zławieś Wielka | Cegielnik 8 | - | 1 | 2 | 300 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0001 | 18/2 |
| 4 | Zławieś Wielka | Cegielnik 12 | - | 1 | 2 | 192 | b. mieszkalny x2, b. gospodarczy | 2 | 0001 | 130/3 |
| 5 | Zławieś Wielka | Cegielnik 14 | - | 1 | 2 | 140 | b. mieszkalny | 3 | 0001 | 129/1 |
| 6 | Zławieś Wielka | Cegielnik 17 | - | 1 | 2 | 100 | b. gospodarczy | 3 | 0001 | 69/7 |
| 7 | Zławieś Wielka | Cegielnik 23 | - | 1 | 2 | 60 | b. gospodarczy | 3 | 0001 | 78/5 |
| 8 | Zławieś Wielka | Cegielnik 32 | - | 1 | 2 | 30 | b. gospodarczy | 3 | 0001 | 120/3 |
| 9 | Zławieś Wielka | Cegielnik 35 | - | 1 | 2 | 100 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0001 | 125/8 |
| 10 | Zławieś Wielka | Cegielnik 37 | - | 1 | 2 | 130 | b. gospodarczy | 2 | 0001 | 156/3 |
| 11 | Zławieś Wielka | Cegielnik 37 | - | 1 | 2 | 117 | b. mieszkalny | 3 | 0001 | 156/2 |
| 12 | Zławieś Wielka | Cichoradz | - | 1 | 2 | 190 | b. mieszkalny | 3 | 0002 | 3118/1 |
| 13 | Zławieś Wielka | Cichoradz | - | 1 | 2 | 100 | b. gospodarczy | 3 | 0002 | 3118/1 |
| 14 | Zławieś Wielka | Cichoradz 4 | - | 1 | 2 | 170 | b. gospodarczy | 3 | 0002 | 16/1, 16/2 |
| 15 | Zławieś Wielka | Cichoradz 5 | - | 1 | 2 | 190 | b. gospodarczy | 3 | 0002 | 17 |
| 16 | Zławieś Wielka | Cichoradz 6 | - | 1 | 2 | 80 | b. gospodarczy | 3 | 0002 | 18 |
| 17 | Zławieś Wielka | Cichoradz 9 | - | 1 | 2 | 160 | b. mieszkalny | 2 | 0002 | 34 |
| 18 | Zławieś Wielka | Cichoradz 18 | - | 1 | 2 | 840 | b. gospodarczy | 3 | 0002 | 77/5, 79/11 |
| 19 | Zławieś Wielka | Cichoradz 22 | - | 1 | 2 | 190 | b. mieszkalny | 3 | 0002 | 79/6 |
| 20 | Zławieś Wielka | Cichoradz 22/1 | - | 1 | 2 | 70 | b. mieszkalny | 3 | 0002 | 79/6 |
| 21 | Zławieś Wielka | Cichoradz 23 | - | 1 | 2 | 260 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0002 | 77/7 |
| 22 | Zławieś Wielka | Cichoradz 25 | - | 1 | 2 | 260 | b .mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0002 | 77/7 |
| 23 | Zławieś Wielka | Cichoradz 26 | - | 1 | 2 | 290 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0002 | 271/8 |
| 24 | Zławieś Wielka | Czarne Błoto | Leśna 5 | 1 | 2 | 50 | garaż | 3 | 0004 | 222/25 |
| 25 | Zławieś Wielka | Czarne Błoto | Leśna 6 | 1 | 2 | 290 | b. gospodarczy | 3 | 0004 | 199/8 |
| 26 | Zławieś Wielka | Czarne Błoto | Leśna 11 | 1 | 2 | 340 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0004 | 225/6 |
| 27 | Zławieś Wielka | Czarne Błoto | Leśna 19 | 1 | 2 | 310 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0004 | 225/6 |
| 28 | Zławieś Wielka | Czarne Błoto | Leśna 19 | 1 | 2 | 300 | b. gospodarczy | 3 | 0004 | 451/2 |
| 29 | Zławieś Wielka | Czarne Błoto | Wierzbowa 1 | 1 | 2 | 80 | b. gospodarczy | 3 | 0004 | 480/2 |
| 30 | Zławieś Wielka | Czarne Błoto | Wierzbowa 2 | 1 | 2 | 158 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0004 | 481/17 |
| 31 | Zławieś Wielka | Czarne Błoto 19/2 | - | 1 | 2 | 200 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0004 | 410/17 |
| 32 | Zławieś Wielka | Czarne Błoto 19 | - | 1 | 2 | 310 | b. gospodarczy | 3 | 0004 | 410/17 |
| 33 | Zławieś Wielka | Czarne Błoto 52 | - | 1 | 2 | 140 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0004 | 273 |
| 34 | Zławieś Wielka | Czarne Błoto 52/1 | - | 1 | 2 | 280 | b. mieszkalny, zdeponowane | 1, 2 | 0004 | 273 |
| 35 | Zławieś Wielka | Czarne Błoto 59 | - | 1 | 2 | 355 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0004 | 129 |
| 36 | Zławieś Wielka | Czarne Błoto 60 | - | 1 | 2 | 130 | b. gospodarczy | 3 | 0004 | 41 |
| 37 | Zławieś Wielka | Czarne Błoto 61 | - | 1 | 2 | 100 | b. mieszkalny | 3 | 0004 | 40 |
| 38 | Zławieś Wielka | Czarne Błoto szkoła w Czarnym Błocie 73 | - | 1 | 2 | 310 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0004 | 47/6 |
| 39 | Zławieś Wielka | Czarne Błoto 74 | - | 1 | 2 | 200 | b. mieszkalny | 3 | 0004 | 19/5, 19/20 |
| 40 | Zławieś Wielka | Czarne Błoto 75 | - | 1 | 2 | 120 | b. gospodarczy | 3 | 0004 | 20/1 |
| 41 | Zławieś Wielka | Czarne Błoto 76 | - | 1 | 2 | 240 | b. mieszkalny | 3 | 0004 | 22/7 |
| 42 | Zławieś Wielka | Czarne Błoto 77 | - | 1 | 2 | 415 | b. mieszkalny | 3 | 0004 | 28/4 |
| 43 | Zławieś Wielka | Czarne Błoto 78 | - | 1 | 2 | 100 | b. mieszkalny | 3 | 0004 | 29/8 |
| 44 | Zławieś Wielka | Czarne Błoto 79 | - | 1 | 2 | 150 | b. mieszkalny | 3 | 0004 | 499/2 |
| 45 | Zławieś Wielka | Czarne Błoto 81 | - | 1 | 2 | 290 | b. gospodarczy | 3 | 0004 | 502/4 |
| 46 | Zławieś Wielka | Czarne Błoto 82 | - | 1 | 2 | 220 | b. gospodarczy | 3 | 0004 | 503 |
| 47 | Zławieś Wielka | Czarnowo | Jarzębinowa 11/2 | 1 | 2 | 70 | b. gospodarczy | 2 | 0003 | 208 |
| 48 | Zławieś Wielka | Czarnowo | Jodłowa 25 | 1 | 2 | 320 | b. mieszkalny | 2 | 0003 | 491 |
| 49 | Zławieś Wielka | Czarnowo 2 | - | 1 | 2 | 220 | b. gospodarczy | 3 | 0003 | 281/1 |
| 50 | Zławieś Wielka | Czarnowo 3 | - | 1 | 2 | 30 | b. gospodarczy | 3 | 0003 | 241/12 |
| 51 | Zławieś Wielka | Czarnowo 4 | - | 1 | 2 | 360 | b. mieszkalny, garaż | 3 | 0003 | 283/4 |
| 52 | Zławieś Wielka | Czarnowo 7 | - | 1 | 2 | 240 | b. gospodarczy | 3 | 0003 | 260/1 |
| 53 | Zławieś Wielka | Czarnowo 10 | - | 1 | 2 | 260 | b. gospodarczy | 3 | 0003 | 256/1 |
| 54 | Zławieś Wielka | Czarnowo 11 | - | 1 | 2 | 28 | b. gospodarczy | 3 | 0003 | 247/1 |
| 55 | Zławieś Wielka | Czarnowo 15 | - | 1 | 2 | 112 | b. gospodarczy | 3 | 0003 | 293/10 |
| 56 | Zławieś Wielka | Czarnowo 16 | - | 1 | 2 | 352 | b. mieszkalny | 2 | 0003 | 293/11 |
| 57 | Zławieś Wielka | Czarnowo 17 | - | 1 | 2 | 100 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0003 | 293/1 |
| 58 | Zławieś Wielka | Czarnowo 17/1 | - | 1 | 2 | 10 | b. gospodarczy | 3 | 0003 | 293/13 |
| 59 | Zławieś Wielka | Czarnowo 17/2 | - | 1 | 2 | 160 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0003 | 293/3 |
| 60 | Zławieś Wielka | Czarnowo 20/2 | - | 1 | 2 | 208 | b. mieszkalny | 2 | 0003 | 269/9 |
| 61 | Zławieś Wielka | Czarnowo 29 | - | 1 | 2 | 84 | b. gospodarczy | 3 | 0003 | 304/1 |
| 62 | Zławieś Wielka | Czarnowo 31 | - | 1 | 2 | 118 | b. mieszkalny | 3 | 0003 | 241/5 |
| 63 | Zławieś Wielka | Czarnowo 35 | - | 1 | 2 | 540 | b. mieszkalny , b. gospodarczy | 3 | 0003 | 309 |
| 64 | Zławieś Wielka | Czarnowo 36 | - | 1 | 2 | 72 | b. gospodarczy | 3 | 0003 | 310/2 |
| 65 | Zławieś Wielka | Czarnowo 37 | - | 1 | 2 | 350 | b. gospodarczy | 3 | 0003 | 311/7 |
| 66 | Zławieś Wielka | Czarnowo 38 | - | 1 | 2 | 150 | b. gospodarczy | 3 | 0003 | 317/1 |
| 67 | Zławieś Wielka | Czarnowo 40 | - | 1 | 2 | 260 | b. mieszkalny | 2 | 0003 | 318/31 |
| 68 | Zławieś Wielka | Czarnowo 41 | - | 1 | 2 | 640 | b. przemysłowy | 3 | 0003 | 318/2 |
| 69 | Zławieś Wielka | Czarnowo 42 | - | 1 | 2 | 300 | b. przemysłowy | 2 | 0003 | 322/13 |
| 70 | Zławieś Wielka | Czarnowo 43 | - | 1 | 2 | 130 | b. gospodarczy | 3 | 0003 | 323/3 |
| 71 | Zławieś Wielka | Czarnowo 44 | - | 1 | 2 | 200 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0003 | 324/1 |
| 72 | Zławieś Wielka | Czarnowo 44 | - | 1 | 2 | 120 | b. mieszkalny | 3 | 0003 | 324/2 |
| 73 | Zławieś Wielka | Czarnowo 45 | - | 1 | 2 | 300 | b. gospodarczy | 3 | 0003 | 336/1 |
| 74 | Zławieś Wielka | Czarnowo 46 | - | 1 | 2 | 530 | b.gospodarczyx2 | 3 | 0003 | 337/5 |
| 75 | Zławieś Wielka | Czarnowo 48 | - | 1 | 2 | 700 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0003 | 340/6 |
| 76 | Zławieś Wielka | Czarnowo 49 | - | 1 | 2 | 225 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0003 | 232/8 |
| 77 | Zławieś Wielka | Czarnowo 51 | - | 1 | 2 | 100 | b. mieszkalny | 3 | 0003 | 237/2 |
| 78 | Zławieś Wielka | Czarnowo 54 | - | 1 | 2 | 302 | b. gospodarczy | 3 | 0003 | 3246 |
| 79 | Zławieś Wielka | Czarnowo 55 | - | 1 | 2 | 350 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0003 | 79 |
| 80 | Zławieś Wielka | Czarnowo 61 | - | 1 | 2 | 260 | b. gospodarczy | 3 | 0003 | 106/2 |
| 81 | Zławieś Wielka | Czarnowo 61 | - | 1 | 2 | 535 | b. gospodarczy | 3 | 0003 | 106/3 |
| 82 | Zławieś Wielka | Gierkowo 29 | - | 1 | 2 | 400 | b. mieszkalny | 2 | 0002 | 99/1 |
| 83 | Zławieś Wielka | Gierkowo 32/1 | - | 1 | 2 | 114 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0002 | 99/2 |
| 84 | Zławieś Wielka | Gierkowo 32/2 | - | 1 | 2 | 30 | b. gospodarczy | 3 | 0002 | 99/3 99/2 |
| 85 | Zławieś Wielka | Gierkowo 34 | - | 1 | 2 | 86 | b. gospodarczy | 3 | 0002 | 102 |
| 86 | Zławieś Wielka | Górsk | Ciasna 4 | 1 | 2 | 30 | b. przemysłowy | 3 | 0005 | 58/21 |
| 87 | Zławieś Wielka | Górsk | Czeremchowa 4 | 1 | 2 | 4120 | b. mieszkalno-gospodarczy | 2 | 0005 | 342/15 |
| 88 | Zławieś Wielka | Górsk | Długa 7 b | 1 | 2 | 300 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0005 | 357/4 |
| 89 | Zławieś Wielka | Górsk | Handlowa 1 | 1 | 2 | 130 | b. mieszkalny | 3 | 0005 | 30/7 |
| 90 | Zławieś Wielka | Górsk | Jagodowa 6 | 1 | 2 | 20 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 341/7 |
| 91 | Zławieś Wielka | Górsk | Leśna 5 | 1 | 2 | 100 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 65/28 |
| 92 | Zławieś Wielka | Górsk | Leśna 7 | 1 | 2 | 150 | b. mieszkalny | 3 | 0005 | 45/11 45/13 |
| 93 | Zławieś Wielka | Górsk | Markiewicza 4/3 | 1 | 2 | 100 | b. mieszkalny | 3 | 0005 | 441/2 |
| 94 | Zławieś Wielka | Górsk | Markiewicza 4/4 | 1 | 2 | 130 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 441/1 |
| 95 | Zławieś Wielka | Górsk | Markiewicza 12 | 1 | 2 | 60 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 439 |
| 96 | Zławieś Wielka | Górsk | Nadwiślańska 2 | 1 | 2 | 190 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0005 | 399 |
| 97 | Zławieś Wielka | Górsk | Nadwiślańska 3 | 1 | 2 | 80 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 602/14 |
| 98 | Zławieś Wielka | Górsk | Nadwiślańska 5 | 1 | 2 | 800 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 602/14 |
| 99 | Zławieś Wielka | Górsk | Nadwiślańska 7/1 | 1 | 2 | 80 | b. mieszkalny | 3 | 0005 | 602/17 602/18 |
| 100 | Zławieś Wielka | Górsk | Nadwiślańska 7/2 | 1 | 2 | 80 | b. mieszkalny | 3 | 0005 | 602/19 |
| 101 | Zławieś Wielka | Górsk | Nadwiślańska 13 | 1 | 2 | 12 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 450/1, 397/1 |
| 102 | Zławieś Wielka | Górsk | Nadwiślańska 17 | 1 | 2 | 120 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 416/2 |
| 103 | Zławieś Wielka | Górsk | Nadwiślańska 18 a | 1 | 2 | 40 | b. mieszkalny | 3 | 0005 | 417/13 |
| 104 | Zławieś Wielka | Górsk | Nadwiślańska 19 | 1 | 2 | 150 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 422/43 |
| 105 | Zławieś Wielka | Górsk | Ogrodnicza 1 | 1 | 2 | 260 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 71/2, 71/3 |
| 106 | Zławieś Wielka | Górsk | Ogrodnicza 2 | 1 | 2 | 150 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 71/4, 74/3 |
| 107 | Zławieś Wielka | Górsk | Osiedlowa 2 | 1 | 2 | 130 | b. mieszkalny | 3 | 0005 | 26/4 |
| 108 | Zławieś Wielka | Górsk | Osiedlowa 2A | 1 | 2 | 110 | b. mieszkalny | 3 | 0005 | 26/3 |
| 109 | Zławieś Wielka | Górsk | Osiedlowa 8 | 1 | 2 | 100 | b. mieszkalny | 3 | 0005 | 25/15 |
| 110 | Zławieś Wielka | Górsk | Prosta 4 | 1 | 2 | 500 | b. mieszkalny, b. gospodarczy x3 | 2 | 0005 | 468 |
| 111 | Zławieś Wielka | Górsk | Prosta 8 | 1 | 2 | 168 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0005 | 469/7 |
| 112 | Zławieś Wielka | Górsk | Prosta 9 | 1 | 2 | 70 | b. gospodarczy x2 | 3 | 0005 | 458/2 |
| 113 | Zławieś Wielka | Górsk | Prosta 17 | 1 | 2 | 210 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0005 | 453/3 |
| 114 | Zławieś Wielka | Górsk | Prosta 35A | 1 | 2 | 500 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 175/4, 200/2 |
| 115 | Zławieś Wielka | Górsk | Prosta 41 | 1 | 2 | 100 | b. mieszkalny | 3 | 0005 | 204/2 |
| 116 | Zławieś Wielka | Górsk | Rzemieślnicza 1 | 1 | 2 | 100 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 46/12, 46/13, 46/14, 46/15 |
| 117 | Zławieś Wielka | Górsk | Rzemieślnicza 5 | 1 | 2 | 80 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 46/5 |
| 118 | Zławieś Wielka | Górsk | Rzemieślnicza 10 | 1 | 2 | 55 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 44/4 |
| 119 | Zławieś Wielka | Górsk | Szkolna 3a | 1 | 2 | 100 | b. mieszkalny | 3 | 0005 | 25/16 |
| 120 | Zławieś Wielka | Górsk | Topolowa 8 | 1 | 2 | 35 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 58/26 |
| 121 | Zławieś Wielka | Górsk | Topolowa 9 | 1 | 2 | 96 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 65/7 |
| 122 | Zławieś Wielka | Górsk | Topolowa 11 | 1 | 2 | 40 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 65/37 |
| 123 | Zławieś Wielka | Górsk | Wiejska 2 | 1 | 2 | 100 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0005 | 50 |
| 124 | Zławieś Wielka | Górsk | Wiejska 6 | 1 | 2 | 240 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 53 |
| 125 | Zławieś Wielka | Górsk | Wiejska 8 | 1 | 2 | 560 | b. gospodarczy x2 | 3 | 0005 | 60 |
| 126 | Zławieś Wielka | Górsk | Wiejska 10 | 1 | 2 | 160 | b. przemysłowy | 3 | 0005 | 62/6 |
| 127 | Zławieś Wielka | Górsk | Wiejska 14 | 1 | 2 | 530 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0005 | 65/33 |
| 128 | Zławieś Wielka | Górsk | Wiejska 16 | 1 | 2 | 384 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0005 | 73/1 |
| 129 | Zławieś Wielka | Górsk | Wiejska 22 | 1 | 2 | 160 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 96/2 |
| 130 | Zławieś Wielka | Górsk | Wspólna 4/2 | 1 | 2 | 150 | b. mieszkalny | 3 | 0005 | 58/29 |
| 131 | Zławieś Wielka | Górsk | Zaciszna 8 | 1 | 2 | 60 | b. mieszkalny | 2 | 0005 | 30/20 |
| 132 | Zławieś Wielka | Górsk | Zaciszna 10 | 1 | 2 | 60 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 22/8 |
| 133 | Zławieś Wielka | Górsk 1 | - | 1 | 2 | 100 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 491/2 |
| 134 | Zławieś Wielka | Górsk 2 | - | 1 | 2 | 141 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0005 | 184/1 |
| 135 | Zławieś Wielka | Górsk 4/2 | - | 1 | 2 | 150 | b. mieszkalny | 3 | 0005 | 608 |
| 136 | Zławieś Wielka | Górsk 4 | - | 1 | 2 | 30 | b. przemysłowy | 3 | 0005 | 608 |
| 137 | Zławieś Wielka | Górsk 5 | - | 1 | 2 | 80 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 139/11 139/6 |
| 138 | Zławieś Wielka | Górsk 5 | - | 1 | 2 | 100 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 139/11 139/6 |
| 139 | Zławieś Wielka | Górsk 6 | - | 1 | 2 | 240 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 169/1 |
| 140 | Zławieś Wielka | Górsk 7 | - | 1 | 2 | 130 | b. mieszkalny | 3 | 0005 | 139/10 |
| 141 | Zławieś Wielka | Górsk 8 | - | 1 | 2 | 655 | b. mieszkalny, b. gospodarczyx3 | 3 | 0005 | 162/5 |
| 142 | Zławieś Wielka | Górsk 9 | - | 1 | 2 | 96 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 139/8 |
| 143 | Zławieś Wielka | Górsk 10 | - | 1 | 2 | 115 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 138/7 |
| 144 | Zławieś Wielka | Górsk 11 | - | 1 | 2 | 40 | b. gospodarczy | 3 | 0005 | 139/9 |
| 145 | Zławieś Wielka | Górsk 31 | - | 1 | 2 | 100 | b. mieszkalny | 3 | 0005 | 111 |
| 146 | Zławieś Wielka | Gutowo 2 | - | 1 | 2 | 294 | b. gospodarczyx3 | 3 | 0006 | 129/4 |
| 147 | Zławieś Wielka | Gutowo 3 | - | 1 | 2 | 80 | b. gospodarczy | 3 | 0006 | 216/1 |
| 148 | Zławieś Wielka | Gutowo 5 | - | 1 | 2 | 160 | b. gospodarczy | 3 | 0006 | 200/1 |
| 149 | Zławieś Wielka | Gutowo 8 | - | 1 | 2 | 160 | b. mieszkalny | 3 | 0006 | 238/1 |
| 150 | Zławieś Wielka | Gutowo 11 | - | 1 | 2 | 190 | b. gospodarczy | 3 | 0006 | 233/1 |
| 151 | Zławieś Wielka | Gutowo 13 | - | 1 | 2 | 160 | b. mieszkalny | 3 | 0006 | 226/1 |
| 152 | Zławieś Wielka | Gutowo 14 | - | 1 | 2 | 310 | b. mieszkalny | 3 | 0006 | 223/4 |
| 153 | Zławieś Wielka | Gutowo 15 | - | 1 | 2 | 300 | b. gospodarczy | 3 | 0006 | 3224/1 |
| 154 | Zławieś Wielka | Gutowo 16 | - | 1 | 2 | 290 | b. mieszkalno-gospodarczy | 3 | 0006 | 150/5, 150/6, 150/7, 150/9, 150/10, 150/14 |
| 155 | Zławieś Wielka | Gutowo 17 | - | 1 | 2 | 150 | b. mieszkalny | 3 | 0006 | 144/6 |
| 156 | Zławieś Wielka | Gutowo 17 | - | 1 | 2 | 110 | b. gospodarczy | 3 | 0006 | 144/6 |
| 157 | Zławieś Wielka | Gutowo 18 | - | 1 | 2 | 80 | b. gospodarczy | 3 | 0006 | 139/8 |
| 158 | Zławieś Wielka | Gutowo 18 | - | 1 | 2 | 140 | b. mieszkalny | 3 | 0006 | 139/8 |
| 159 | Zławieś Wielka | Gutowo 19 | - | 1 | 2 | 120 | b. gospodarczy | 2 | 0006 | 139/7 |
| 160 | Zławieś Wielka | Gutowo 23 | - | 1 | 2 | 240 | b. gospodarczy | 2 | 0006 | 142/2 |
| 161 | Zławieś Wielka | Gutowo 24 | - | 1 | 2 | 294 | b. gospodarczy, b. mieszkalny | 3 | 0006 | 147 |
| 162 | Zławieś Wielka | Gutowo 25 | - | 1 | 2 | 420 | b. gospodarczy | 3 | 0006 | 151 |
| 163 | Zławieś Wielka | Gutowo 27 | - | 1 | 2 | 300 | b. mieszkalny | 2 | 0006 | 153 |
| 164 | Zławieś Wielka | Gutowo 29 | - | 1 | 2 | 500 | b. mieszkalny, b. gospodarczy x2 | 2 | 0006 | 166/2 |
| 165 | Zławieś Wielka | Gutowo 30 | - | 1 | 2 | 260 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0006 | 177 |
| 166 | Zławieś Wielka | Gutowo 32 | - | 1 | 2 | 240 | b. mieszkalny | 3 | 0006 | 178/5 |
| 167 | Zławieś Wielka | Gutowo 33 a | - | 1 | 2 | 322 | b. gospodarczy, b. mieszkalno-gospodarczy | 3 | 0006 | 180/2 |
| 168 | Zławieś Wielka | Gutowo 35 | - | 1 | 2 | 120 | b. gospodarczy | 3 | 0006 | 227/5 |
| 169 | Zławieś Wielka | Gutowo 39 | - | 1 | 2 | 240 | b. gospodarczy | 3 | 0006 | 191/1, 191/2 |
| 170 | Zławieś Wielka | Gutowo 41 | - | 1 | 2 | 90 | b. gospodarczy | 3 | 0006 | 238/1 |
| 171 | Zławieś Wielka | Gutowo-Leśnictwo 15 | - | 1 | 2 | 112 | b. gospodarczy | 3 | 0006 | 3224/1 |
| 172 | Zławieś Wielka | Kamieniec | - | 1 | 2 | 98 | b. gospodarczy | 3 | 0003 | 3245/2 |
| 173 | Zławieś Wielka | Łążyn 1 | - | 1 | 2 | 340 | b. mieszkalny , b. gospodarczy | 2 | 0007 | 145/1, 145/2 |
| 174 | Zławieś Wielka | Łążyn 1 | - | 1 | 2 | 100 | b. mieszkalny | 2 | 0007 | 119 |
| 175 | Zławieś Wielka | Łążyn 1 a | - | 1 | 2 | 180 | b. mieszkalny | 3 | 0007 | 145/1 |
| 176 | Zławieś Wielka | Łążyn 2 | - | 1 | 2 | 390 | b. mieszkalny , b. gospodarczy | 3 | 0007 | 389, 90 |
| 177 | Zławieś Wielka | Łążyn 8 | - | 1 | 2 | 500 | b. gospodarczy | 3 | 0007 | 93/9 |
| 178 | Zławieś Wielka | Łążyn 9 | - | 1 | 2 | 412 | b. gospodarczy | 2 | 0007 | 150, 150/8 |
| 179 | Zławieś Wielka | Łążyn 11 | - | 1 | 2 | 300 | b. gospodarczy | 3 | 0007 | 71 |
| 180 | Zławieś Wielka | Łążyn 15 | - | 1 | 2 | 400 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0007 | 179/3 |
| 181 | Zławieś Wielka | Łążyn Szkoła Podstawowa 16 | - | 1 | 2 | 110 | inny | 3 | 0007 | 156 |
| 182 | Zławieś Wielka | Łążyn 24 | - | 1 | 2 | 300 | b. mieszkalny, zdeponowane | 3 | 0007 | 195/3 |
| 183 | Zławieś Wielka | Łążyn 25 | - | 1 | 2 | 200 | b. gospodarczy | 3 | 0007 | 196/1 |
| 184 | Zławieś Wielka | Łążyn 26 | - | 1 | 2 | 300 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0007 | 172 |
| 185 | Zławieś Wielka | Łążyn 27 | - | 1 | 2 | 120 | b. mieszkalny | 3 | 0007 | 198/3 |
| 186 | Zławieś Wielka | Łążyn 28 | - | 1 | 2 | 480 | b. gospodarczy | 3 | 0007 | 173 |
| 187 | Zławieś Wielka | Łążyn 29 | - | 1 | 2 | 600 | b.gospodarczyx3 | 3 | 0007 | 199/1, 199/2 |
| 188 | Zławieś Wielka | Łążyn 30 | - | 1 | 2 | 270 | b. gospodarczy | 2 | 0007 | 85/1 174 |
| 189 | Zławieś Wielka | Łążyn 31 | - | 1 | 2 | 550 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0007 | 175/5 |
| 190 | Zławieś Wielka | Łążyn 32 | - | 1 | 2 | 150 | b. mieszkalny , b. gospodarczy | 3 | 0007 | 525 |
| 191 | Zławieś Wielka | Łążyn 33 | - | 1 | 2 | 40 | b. mieszkalny | 3 | 0007 | 526/1 |
| 192 | Zławieś Wielka | Łążyn 34 | - | 1 | 2 | 250 | b. mieszkalny, b.gospoarczy | 3 | 0007 | 226 |
| 193 | Zławieś Wielka | Łążyn 35 | - | 1 | 2 | 880 | b. gospodarczyx2 | 2 | 0007 | 207 |
| 194 | Zławieś Wielka | Łążyn 74/2 | - | 1 | 2 | 60 | b. gospodarczy | 3 | 0007 | 535 |
| 195 | Zławieś Wielka | Łążyn 38 | - | 1 | 2 | 620 | b. gospodarczy, zdeponowane | 3 | 0007 | 210 |
| 196 | Zławieś Wielka | Łążyn 40 | - | 1 | 2 | 1020 | b. mieszkalny, b.gospodarczyx5 | 2 | 0007 | 426/1, 434/2 |
| 197 | Zławieś Wielka | Łążyn 41 | - | 1 | 2 | 588 | b. gospodarczy, zdeponowane | 2 | 0007 | 427, 430 |
| 198 | Zławieś Wielka | Łążyn 42 | - | 1 | 2 | 300 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0007 | 431/2 |
| 199 | Zławieś Wielka | Łążyn 43 | - | 1 | 2 | 850 | b. gospodarczy | 2 | 0007 | 433 |
| 200 | Zławieś Wielka | Łążyn 44 | - | 1 | 2 | 470 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0007 | 432 |
| 201 | Zławieś Wielka | Łążyn 45 | - | 1 | 2 | 160 | b. mieszkalny | 3 | 0007 | 337/6 |
| 202 | Zławieś Wielka | Łążyn 49 | - | 1 | 2 | 276 | b. gospodarczy | 3 | 0007 | 438, 439 |
| 203 | Zławieś Wielka | Łążyn 50 | - | 1 | 2 | 500 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0007 | 408/2 |
| 204 | Zławieś Wielka | Łążyn 51 | - | 1 | 2 | 210 | b.gospodarczyx4 | 2 | 0007 | 404 |
| 205 | Zławieś Wielka | Łążyn 52 | - | 1 | 2 | 400 | b. mieszkalny, zdeponowane | 2 | 0007 | 401 |
| 206 | Zławieś Wielka | Łążyn 53 | - | 1 | 2 | 580 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0007 | 397/1 |
| 207 | Zławieś Wielka | Łążyn 54 | - | 1 | 2 | 700 | b.gospodarczyx3 | 3 | 0007 | 400 |
| 208 | Zławieś Wielka | Łążyn 55 | - | 1 | 2 | 520 | b. gospodarczy | 3 | 0007 | 396 |
| 209 | Zławieś Wielka | Łążyn 57 | - | 1 | 2 | 1300 | b. gospodarczy | 2 | 0007 | 524/4, 522 |
| 210 | Zławieś Wielka | Łążyn Doły 58 | - | 1 | 2 | 80 | b. mieszkalny | 3 | 0007 | 233/5 |
| 211 | Zławieś Wielka | Łążyn 59 | - | 1 | 2 | 120 | b. gospodarczy | 3 | 0007 | 235/1 |
| 212 | Zławieś Wielka | Łążyn Doły 60 | - | 1 | 2 | 440 | b. mieszkalny, b. gospodarczy, garaż | 3 | 0007 | 253/1 |
| 213 | Zławieś Wielka | Łążyn 72 | - | 1 | 2 | 160 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0007 | 311/1 |
| 214 | Zławieś Wielka | Łążyn 76 | - | 1 | 2 | 105 | b. gospodarczy | 3 | 0007 | 524/6 |
| 215 | Zławieś Wielka | Łążyn 80 | - | 1 | 2 | 150 | b. mieszkalny | 3 | 0007 | 362/3 |
| 216 | Zławieś Wielka | Łążyn 81 | - | 1 | 2 | 750 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 1 | 0007 | 354/8 |
| 217 | Zławieś Wielka | Łążyn 82 | - | 1 | 2 | 350 | b. gospodarczy, garaż | 3 | 0007 | 213/2, 354/8 |
| 218 | Zławieś Wielka | Łążyn 83 | - | 1 | 2 | 600 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0007 | 358/3 |
| 219 | Zławieś Wielka | Łążyn 84 | - | 1 | 2 | 450 | b. gospodarczy | 3 | 0007 | 209 |
| 220 | Zławieś Wielka | Łążyn 90 | - | 1 | 2 | 220 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0007 | 72/3 |
| 221 | Zławieś Wielka | Łążyn 91 | - | 1 | 2 | 370 | b. gospodarczy | 3 | 0007 | 66/2 |
| 222 | Zławieś Wielka | Łążyn 92 | - | 1 | 2 | 504 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0007 | 65 |
| 223 | Zławieś Wielka | Łążyn 94 | - | 1 | 2 | 240 | b. gospodarczy | 2 | 0007 | 85/1, 85/2 |
| 224 | Zławieś Wielka | Łążyn 95 | - | 1 | 2 | 100 | b. mieszkalny | 3 | 0007 | 83 |
| 225 | Zławieś Wielka | Łążyn 97 | - | 1 | 2 | 75 | b. gospodarczy | 2 | 0007 | 81 |
| 226 | Zławieś Wielka | Łążyn 98 | - | 1 | 2 | 130 | b. mieszkalny | 3 | 0007 | 82 |
| 227 | Zławieś Wielka | Łążyn 103 | - | 1 | 2 | 100 | b. mieszkalny | 3 | 0007 | 45/8 |
| 228 | Zławieś Wielka | Łążyn 105 | - | 1 | 2 | 350 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0007 | 113/3 |
| 229 | Zławieś Wielka | Łążyn 106 | - | 1 | 2 | 680 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0007 | 40/2 |
| 230 | Zławieś Wielka | Łążyn 107 | - | 1 | 2 | 960 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0007 | 21 |
| 231 | Zławieś Wielka | Łążyn 109 | - | 1 | 2 | 260 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0007 | 4 |
| 232 | Zławieś Wielka | Łążyn 110 | - | 1 | 2 | 260 | b. gospodarczy, zdeponowane | 3 | 0007 | 2 |
| 233 | Zławieś Wielka | Łążyn 113 | - | 1 | 2 | 810 | b. gospodarczy | 3 | 0007 | 7 |
| 234 | Zławieś Wielka | Łążyn 114 | - | 1 | 2 | 420 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0007 | 30/4 |
| 235 | Zławieś Wielka | Łążyn 116 | - | 1 | 2 | 250 | b. gospodarczy | 3 | 0007 | 27/2 |
| 236 | Zławieś Wielka | Łążyn 117 | - | 1 | 2 | 30 | garaż | 3 | 0007 | 186/8 |
| 237 | Zławieś Wielka | Łążyn 118 | - | 1 | 2 | 400 | b. gospodarczy x2 | 3 | 0007 | 106/2 |
| 238 | Zławieś Wielka | Łążyn 120 | - | 1 | 2 | 360 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0007 | 119 |
| 239 | Zławieś Wielka | Łążyn 123 | - | 1 | 2 | 330 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0007 | 104 |
| 240 | Zławieś Wielka | Łążyn 124 | - | 1 | 2 | 610 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0007 | 102/1 |
| 241 | Zławieś Wielka | Łążyn 125 | - | 1 | 2 | 200 | b. mieszkalny, b. gospodarczy, garaż | 3 | 0007 | 98/1 |
| 242 | Zławieś Wielka | Łążyn 126 | - | 1 | 2 | 374 | b. gospodarczy | 3 | 0007 | 115/1 |
| 243 | Zławieś Wielka | Łążyn 130 | - | 1 | 2 | 415 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0007 | 132/1 |
| 244 | Zławieś Wielka | Łążyn 172 | - | 1 | 2 | 100 | inny | 3 | 0007 | 180 |
| 245 | Zławieś Wielka | Pędzewo 1 | - | 1 | 2 | 120 | b. przemysłowy | 3 | 0008 | 378/5 |
| 246 | Zławieś Wielka | Pędzewo 1 a | - | 1 | 2 | 110 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0008 | 378/12 |
| 247 | Zławieś Wielka | Pędzewo 2 b | - | 1 | 2 | 160 | b. mieszkalny , b. gospodarczy | 3 | 0008 | 294/2 |
| 248 | Zławieś Wielka | Pędzewo 5 | - | 1 | 2 | 80 | b. gospodarczy | 3 | 0008 | 365/2 |
| 249 | Zławieś Wielka | Pędzewo 7 | - | 1 | 2 | 100 | b. gospodarczy | 3 | 0008 | 363 |
| 250 | Zławieś Wielka | Pędzewo 8 | - | 1 | 2 | 20 | b. gospodarczy | 3 | 0008 | 293/3 |
| 251 | Zławieś Wielka | Pędzewo 12 | - | 1 | 2 | 430 | b. gospodarczy x2 | 3 | 0008 | 217 |
| 252 | Zławieś Wielka | Pędzewo 13 | - | 1 | 2 | 390 | b. gospodarczy, zdeponowane | 3 | 0008 | 216/13 |
| 253 | Zławieś Wielka | Pędzewo 13 a | - | 1 | 2 | 30 | b. gospodarczy | 3 | 0008 | 216/4 |
| 254 | Zławieś Wielka | Pędzewo 14 | - | 1 | 2 | 110 | b. mieszkalny | 3 | 0008 | 365/11 |
| 255 | Zławieś Wielka | Pędzewo 17 | - | 1 | 2 | 1200 | b. gospodarczy x2 | 2 | 0008 | 365/37 365/39 |
| 256 | Zławieś Wielka | Pędzewo 20 | - | 1 | 2 | 320 | b. gospodarczy x2 | 2 | 0008 | 124/2 124/3 |
| 257 | Zławieś Wielka | Pędzewo 22 | - | 1 | 2 | 165 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0008 | 55/4 |
| 258 | Zławieś Wielka | Pędzewo 26 | - | 1 | 2 | 225 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0008 | 57/15 |
| 259 | Zławieś Wielka | Pędzewo 27 | - | 1 | 2 | 60 | b. gospodarczy | 3 | 0008 | 69/4 |
| 260 | Zławieś Wielka | Pędzewo 28 | - | 1 | 2 | 60 | zdeponowane | 1 | 0008 | 70/11 |
| 261 | Zławieś Wielka | Pędzewo 29 b | - | 1 | 2 | 100 | zdeponowany | 1 | 0008 | 69/9 |
| 262 | Zławieś Wielka | Pędzewo 29 e | - | 1 | 2 | 30 | b. gospodarczy | 3 | 0008 | 69/8 |
| 263 | Zławieś Wielka | Pędzewo 29 f | - | 1 | 2 | 50 | b. gospodarczy | 3 | 0008 | 69/7 |
| 264 | Zławieś Wielka | Pędzewo 31 | - | 1 | 2 | 50 | b. gospodarczy | 3 | 0008 | 141/1 |
| 265 | Zławieś Wielka | Pędzewo 32 | - | 1 | 2 | 140 | b. gospodarczy | 3 | 0008 | 141/6 |
| 266 | Zławieś Wielka | Pędzewo 37 | - | 1 | 2 | 240 | b. mieszkalny | 3 | 0008 | 158/3 |
| 267 | Zławieś Wielka | Pędzewo 77/2 | - | 1 | 2 | 50 | b. gospodarczy | 3 | 0008 | 46/1, 46/2 |
| 268 | Zławieś Wielka | Pędzewo 48 | - | 1 | 2 | 160 | b. gospodarczy | 3 | 0008 | 517 |
| 269 | Zławieś Wielka | Pędzewo 49 | - | 1 | 2 | 310 | b. gospodarczy x2 | 3 | 0008 | 527 |
| 270 | Zławieś Wielka | Pędzewo 50 | - | 1 | 2 | 72 | b. gospodarczy | 3 | 0008 | 197/5 |
| 271 | Zławieś Wielka | Pędzewo 52 | - | 1 | 2 | 40 | b. gospodarczy | 3 | 0008 | 237/1 |
| 272 | Zławieś Wielka | Pędzewo 55 | - | 1 | 2 | 360 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0008 | 267 |
| 273 | Zławieś Wielka | Pędzewo 56 | - | 1 | 2 | 732 | b. mieszkalny, b. przemysłowy | 3 | 0008 | 275 |
| 274 | Zławieś Wielka | Pędzewo 57 a | - | 1 | 2 | 70 | b. gospodarczy | 3 | 0008 | 280/4 |
| 275 | Zławieś Wielka | Pędzewo 58 | - | 1 | 2 | 280 | b. mieszkalno-gospodarczy | 1 | 0008 | 280/17 |
| 276 | Zławieś Wielka | Pędzewo 61 | - | 1 | 2 | 244 | b. gospodarczy x2 | 3 | 0008 | 416/6 |
| 277 | Zławieś Wielka | Pędzewo 63 | - | 1 | 2 | 300 | b. gospodarczy | 2 | 0008 | 513/1 458/11 |
| 278 | Zławieś Wielka | Pędzewo 68 | - | 1 | 2 | 1676 | b. mieszkalny, b. gospodarczy x3 | 2 | 0008 | 458/11 |
| 279 | Zławieś Wielka | Pędzewo 69/1 | - | 1 | 2 | 135 | b. mieszkalny, b. gospodarczy x3 | 2 | 0008 | 469/3 |
| 280 | Zławieś Wielka | Pędzewo 73 | - | 1 | 2 | 80 | b. gospodarczy | 3 | 0008 | 298/2 |
| 281 | Zławieś Wielka | Pędzewo 76 | - | 1 | 2 | 180 | b. gospodarczy | 2 | 0008 | 66/7 46/2 |
| 282 | Zławieś Wielka | Pędzewo 81 | - | 1 | 2 | 116 | b. mieszkalny | 3 | 0008 | 43/6 |
| 283 | Zławieś Wielka | Przysiek | - | 1 | 2 | 265 | b. gospodarczy | 3 | 0013 | 3108/2 |
| 284 | Zławieś Wielka | Przysiek | Fiołkowa 14 | 1 | 2 | 100 | b. gospodarczy | 3 | 0013 | 199/11 |
| 285 | Zławieś Wielka | Przysiek | Krokusowa 2 | 1 | 2 | 25 | b. gospodarczy | 3 | 0013 | 248/74 |
| 286 | Zławieś Wielka | Przysiek | Leśna 1 | 1 | 2 | 320 | szkoła | 2 | 0013 | 258/1 |
| 287 | Zławieś Wielka | Przysiek | Leśna 2A | 1 | 2 | 140 | b. mieszkalny | 3 | 0013 | 296/26 |
| 288 | Zławieś Wielka | Przysiek | Narcyzowa 12 | 1 | 2 | 110 | b. mieszkalny | 3 | 0013 | 284/26 |
| 289 | Zławieś Wielka | Przysiek | Osiedlowa 2 | 1 | 2 | 65 | b. gospodarczy | 3 | 0013 | 247/76, 247/77 |
| 290 | Zławieś Wielka | Przysiek | Osiedlowa 3 | 1 | 2 | 240 | b. mieszkalny | 3 | 0013 | 248/20, 248/81 |
| 291 | Zławieś Wielka | Przysiek | Osiedlowa 9 | 1 | 2 | 60 | b. gospodarczy | 3 | 0013 | 443 |
| 292 | Zławieś Wielka | Przysiek | Osiedlowa 12 | 1 | 2 | 30 | b. gospodarczy | 3 | 0013 | 79/1 |
| 293 | Zławieś Wielka | Przysiek | Osiedlowa 13 | 1 | 2 | 50 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0013 | 248/39 |
| 294 | Zławieś Wielka | Przysiek | Osiedlowa 16 | 1 | 2 | 30 | b. gospodarczy | 3 | 0013 | 247/60 |
| 295 | Zławieś Wielka | Przysiek | Popiełuszki 6 | 1 | 2 | 60 | b. gospodarczy | 3 | 0013 | 274/4 |
| 296 | Zławieś Wielka | Przysiek | Popiełuszki 10 | 1 | 2 | 190 | b. przemysłowy | 3 | 0013 | 274/5 |
| 297 | Zławieś Wielka | Przysiek | Popiełuszki 10 | 1 | 2 | 160 | b. gospodarczy | 3 | 0013 | 274/16 17 18 |
| 298 | Zławieś Wielka | Przysiek | Różana 2 | 1 | 2 | 130 | b. mieszkalny | 3 | 0013 | 248/29 58 80 |
| 299 | Zławieś Wielka | Przysiek | Wspólna 7/2 | 1 | 2 | 100 | b. mieszkalny | 3 | 0013 | 271/10 |
| 300 | Zławieś Wielka | Przysiek | Wspólna 7/3 | 1 | 2 | 100 | b. mieszkalny | 3 | 0013 | 271/10 |
| 301 | Zławieś Wielka | Rozgarty | Długa 5 | 1 | 2 | 275 | b. przemysłowy x2 | 3 | 0009 | 10/8 |
| 302 | Zławieś Wielka | Rozgarty | Długa 11 | 1 | 2 | 180 | b. gospodarczy x3 | 3 | 0009 | 86/16 |
| 303 | Zławieś Wielka | Rozgarty | Długa 13 | 1 | 2 | 210 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0009 | 91/9, 91/12 |
| 304 | Zławieś Wielka | Rozgarty | Długa 14 | 1 | 2 | 120 | b. gospodarczy | 3 | 0009 | 108/7 |
| 305 | Zławieś Wielka | Rozgarty | Długa 26 | 1 | 2 | 80 | b. gospodarczy | 3 | 0009 | 111/4 |
| 306 | Zławieś Wielka | Rozgarty | Długa 35 | 1 | 2 | 25 | b. gospodarczy | 3 | 0009 | 130 131 |
| 307 | Zławieś Wielka | Rozgarty | Klonowa 8 | 1 | 2 | 400 | b. gospodarczy | 3 | 0009 | 85/13 |
| 308 | Zławieś Wielka | Rozgarty | Leśna 5 | 1 | 2 | 290 | b. przemysłowy | 3 | 0009 | 122/1 |
| 309 | Zławieś Wielka | Rozgarty | Lisia 5 | 1 | 2 | 200 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0009 | 122/14 |
| 310 | Zławieś Wielka | Rozgarty | Lotnicza 3 | 1 | 2 | 160 | b. mieszkalny | 3 | 0009 | 78/2 |
| 311 | Zławieś Wielka | Rozgarty | Piaskowa 3 | 1 | 2 | 126 | b. mieszkalny | 3 | 0009 | 75/15 |
| 312 | Zławieś Wielka | Rozgarty | Piaskowa 4 | 1 | 2 | 140 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0009 | 77/7 |
| 313 | Zławieś Wielka | Rozgarty | Sarnia 1 | 1 | 2 | 198 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0009 | 114/19 |
| 314 | Zławieś Wielka | Rozgarty | Sarnia 2 | 1 | 2 | 150 | b. gospodarczy | 3 | 0009 | 112/6 |
| 315 | Zławieś Wielka | Rozgarty | Toruńska 36 | 1 | 2 | 80 | b. gospodarczy | 3 | 0009 | 106/37 |
| 316 | Zławieś Wielka | Rozgarty | Toruńska 40 | 1 | 2 | 65 | b. gospodarczy | 3 | 0009 | 4/2 |
| 317 | Zławieś Wielka | Rozgarty | Wróblowa 8 | 1 | 2 | 200 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0009 | 123/14 |
| 318 | Zławieś Wielka | Rozgarty 38 | - | 1 | 2 | 80 | b. gospodarczy | 3 | 0009 | 12 |
| 319 | Zławieś Wielka | Rozgarty 65 | - | 1 | 2 | 78 | b. mieszkalny | 3 | 0009 | 20/1, 55 |
| 320 | Zławieś Wielka | Rozgarty 66 | - | 1 | 2 | 274 | b. gospodarczy | 3 | 0009 | 55 |
| 321 | Zławieś Wielka | Rozgarty 68 | - | 1 | 2 | 170 | b. gospodarczy | 3 | 0009 | 36 |
| 322 | Zławieś Wielka | Rozgarty 69 | - | 1 | 2 | 350 | b. gospodarczy | 3 | 0009 | 29 |
| 323 | Zławieś Wielka | Rozgarty 71 | - | 1 | 2 | 230 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0009 | 35 |
| 324 | Zławieś Wielka | Rozgarty 73 | - | 1 | 2 | 230 | b. gospodarczy x2 | 3 | 0009 | 70/1 |
| 325 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo | - | 1 | 2 | 48 | wiaty przystankowe | 2 | 0010 | Teren całego sołectwa |
| 326 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo | - | 1 | 2 | 171 | b. gospodarczy | 3 | 0010 | 3135/2 |
| 327 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo | - | 1 | 2 | 321 | b. mieszkalny | 3 | 0010 | 3135/2 |
| 328 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 1 | - | 1 | 2 | 220 | b. przemysłowy | 3 | 0010 | 449/9 10 |
| 329 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 2/2 | - | 1 | 2 | 300 | b. gospodarczy | 2 | 0010 | 463 |
| 330 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 3 | - | 1 | 2 | 220 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0010 | 455, 457/2 |
| 331 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 5 | - | 1 | 2 | 240 | b. mieszkalny | 3 | 0010 | 458 |
| 332 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 14 | - | 1 | 2 | 140 | b. mieszkalny | 3 | 0010 | 429, 421/2 |
| 333 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 14 | - | 1 | 2 | 290 | b. gospodarczy | 2 | 0010 | 429 |
| 334 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 16 | - | 1 | 2 | 650 | b. mieszkalny | 3 | 0010 | 432/1 |
| 335 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 17 | - | 1 | 2 | 375 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0010 | 477 |
| 336 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 17 | - | 1 | 2 | 190 | b. gospodarczy | 3 | 0010 | 477 |
| 337 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 18 | - | 1 | 2 | 578 | b. gospodarczy | 3 | 0010 | 433 |
| 338 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 19 | - | 1 | 2 | 363 | b. mieszkalny | 2 | 0010 | 492/1 |
| 339 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 20 | - | 1 | 2 | 680 | b. gospodarczy x2 | 2 | 0010 | 500/3 |
| 340 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 22 | - | 1 | 2 | 320 | b. gospodarczy | 3 | 0010 | 481 |
| 341 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 24 | - | 1 | 2 | 350 | b. gospodarczy | 3 | 0010 | 484/7 |
| 342 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 25 | - | 1 | 2 | 455 | b. gospodarczy x3 | 2 | 0010 | 608 |
| 343 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 26 | - | 1 | 2 | 230 | b. gospodarczy | 3 | 0010 | 511/1 |
| 344 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 26 | - | 1 | 2 | 570 | b. mieszkalny b. gospodarczy | 3 | 0010 | 471 |
| 345 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 31 | - | 1 | 2 | 200 | b. gospodarczy | 2 | 0010 | 551 |
| 346 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 32 | - | 1 | 2 | 340 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0010 | 517/1 |
| 347 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 37 | - | 1 | 2 | 200 | b. gospodarczy | 3 | 0010 | 470/2 |
| 348 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 37 | - | 1 | 2 | 290 | b. mieszkalny | 3 | 0010 | 470/20 |
| 349 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 38 | - | 1 | 2 | 440 | b. gospodarczy x2 | 3 | 0010 | 470/1 |
| 350 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 39 | - | 1 | 2 | 432 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0010 | 469/1 |
| 351 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 40 | - | 1 | 2 | 80 | b. gospodarczy | 3 | 0010 | 632/19 |
| 352 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 40 a | - | 1 | 2 | 180 | b. mieszkalny | 3 | 0010 | 632/18 |
| 353 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 41 | - | 1 | 2 | 210 | b. mieszkalny | 3 | 0010 | 611/6 |
| 354 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 42 | - | 1 | 2 | 650 | b. gospodarczy | 3 | 0010 | 610/8, 611/4 |
| 355 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 44 | - | 1 | 2 | 200 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0010 | 610/13 |
| 356 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 46 | - | 1 | 2 | 200 | b. mieszkalny b. gospodarczy | 3 | 0010 | 606 |
| 357 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 47 | - | 1 | 2 | 430 | b. gospodarczy | 3 | 0010 | 632/21 |
| 358 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 55 | - | 1 | 2 | 300 | b. gospodarczy | 3 | 0010 | 441 |
| 359 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 57 | - | 1 | 2 | 260 | b. przemysłowy | 3 | 0010 | 438 |
| 360 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 61 | - | 1 | 2 | 180 | b. mieszkalny, inny | 3 | 0010 | 637 |
| 361 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 62 | - | 1 | 2 | 210 | b. mieszkalny | 3 | 0010 | 636/2 |
| 362 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 68 | - | 1 | 2 | 550 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0010 | 420, 645/1 |
| 363 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 77 | - | 1 | 2 | 480 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0010 | 662 |
| 364 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 78 | - | 1 | 2 | 230 | b. gospodarczy x2 | 3 | 0010 | 663 |
| 365 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 79 | - | 1 | 2 | 590 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0010 | 664 |
| 366 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 85 | - | 1 | 2 | 304 | b. gospodarczy x2 | 3 | 0010 | 101 |
| 367 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 86 | - | 1 | 2 | 45 | b. gospodarczy | 3 | 0010 | 100/7 |
| 368 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 90 | - | 1 | 2 | 160 | b. mieszkalny | 3 | 0010 | 94/1 |
| 369 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 91 | - | 1 | 2 | 200 | b. gospodarczy | 3 | 0010 | 587 |
| 370 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 92 | - | 1 | 2 | 712 | b. gospodarczy x4 | 3 | 0010 | 92 |
| 371 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 93 | - | 1 | 2 | 192 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0010 | 134 |
| 372 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 104 | - | 1 | 2 | 258 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0010 | 284/1 |
| 373 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 105 | - | 1 | 2 | 275 | b. gospodarczy | 3 | 0010 | 183/1 |
| 374 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 106 | - | 1 | 2 | 304 | b. gospodarczy | 3 | 0010 | 186 |
| 375 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 107 | - | 1 | 2 | 288 | b. gospodarczy | 2 | 0010 | 188/1 |
| 376 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 108 | - | 1 | 2 | 50 | b. gospodarczy | 3 | 0010 | 316 |
| 377 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 108A | - | 1 | 2 | 180 | b. mieszkalny | 3 | 0010 | 244/2 |
| 378 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 110 | - | 1 | 2 | 45 | b. gospodarczy | 3 | 0010 | 242 |
| 379 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 110A | - | 1 | 2 | 200 | b. gospodarczy | 3 | 0010 | 395/1 |
| 380 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 113 | - | 1 | 2 | 130 | b. mieszkalny | 3 | 0010 | 248, 249 |
| 381 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 116 | - | 1 | 2 | 220 | b. mieszkalno-gospodarczy | 3 | 0010 | 251/2 |
| 382 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 117 | - | 1 | 2 | 160 | b. mieszkalny | 3 | 0010 | 267/3 |
| 383 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 118 | - | 1 | 2 | 550 | b. mieszkalny | 3 | 0010 | 261/5 |
| 384 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 120 | - | 1 | 2 | 540 | b. mieszkalny | 2 | 0010 | 269 |
| 385 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 121 | - | 1 | 2 | 220 | b. gospodarczy | 3 | 0010 | 366 |
| 386 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 121 | - | 1 | 2 | 130 | b. gospodarczy | 3 | 0010 | 271 |
| 387 | Zławieś Wielka | Rzęczkowo 122 | - | 1 | 2 | 468 | b. gospodarczy | 2 | 0010 | 274/4 |
| 388 | Zławieś Wielka | Siemoń 8 | - | 1 | 2 | 200 | b. mieszkalny | 3 | 0011 | 534/20 |
| 389 | Zławieś Wielka | Siemoń 9 | - | 1 | 2 | 2000 | b. gospodarczy, b. przemysłowy | 3 | 0011 | 534/21 |
| 390 | Zławieś Wielka | Siemoń 10/1 | - | 1 | 2 | 80 | b. mieszkalny | 3 | 0011 | 534/5 |
| 391 | Zławieś Wielka | Siemoń 12 | - | 1 | 2 | 420 | b. gospodarczy | 3 | 0011 | 490 |
| 392 | Zławieś Wielka | Siemoń 13 | - | 1 | 2 | 90 | b. gospodarczy, b. przemysłowy | 3 | 0011 | 356/7 |
| 393 | Zławieś Wielka | Siemoń 18 | - | 1 | 2 | 580 | b. gospodarczy | 3 | 0011 | 433 |
| 394 | Zławieś Wielka | Siemoń 24 | - | 1 | 2 | 350 | b. gospodarczy | 3 | 0011 | 484/7 |
| 395 | Zławieś Wielka | Siemoń 24 | - | 1 | 2 | 95 | b. gospodarczy | 3 | 0011 | 208 |
| 396 | Zławieś Wielka | Siemoń 39 | - | 1 | 2 | 540 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0011 | 313 |
| 397 | Zławieś Wielka | Siemoń 41 | - | 1 | 2 | 160 | b. mieszkalny | 3 | 0011 | 122/1, 350 |
| 398 | Zławieś Wielka | Siemoń 42 | - | 1 | 2 | 1000 | b. gospodarczy | 2 | 0011 | 263/1 |
| 399 | Zławieś Wielka | Siemoń 44 | - | 1 | 2 | 520 | b. gospodarczy | 3 | 0011 | 347 |
| 400 | Zławieś Wielka | Siemoń 46 | - | 1 | 2 | 260 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0011 | 491/1 |
| 401 | Zławieś Wielka | Siemoń 47 | - | 1 | 2 | 490 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0011 | 446, 497 |
| 402 | Zławieś Wielka | Siemoń 48 | - | 1 | 2 | 300 | b. gospodarczy | 3 | 0011 | 498/2 |
| 403 | Zławieś Wielka | Siemoń 50 | - | 1 | 2 | 320 | b. gospodarczy | 3 | 0011 | 514/2 |
| 404 | Zławieś Wielka | Siemoń 51 | - | 1 | 2 | 280 | b. gospodarczy | 3 | 0011 | 502/3 |
| 405 | Zławieś Wielka | Siemoń 53 | - | 1 | 2 | 460 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0011 | 500, 478/3 |
| 406 | Zławieś Wielka | Siemoń 54 | - | 1 | 2 | 100 | b. mieszkalny | 2 | 0011 | 586/6 |
| 407 | Zławieś Wielka | Siemoń 54/1 | - | 1 | 2 | 400 | b. mieszkalno-gospodarczy | 2 | 0011 | 536/6 |
| 408 | Zławieś Wielka | Siemoń 55 | - | 1 | 2 | 450 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0011 | 517 |
| 409 | Zławieś Wielka | Siemoń 56 | - | 1 | 2 | 440 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0011 | 483 |
| 410 | Zławieś Wielka | Siemoń 57 | - | 1 | 2 | 492 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0011 | 481 |
| 411 | Zławieś Wielka | Siemoń 58 | - | 1 | 2 | 150 | b. mieszkalny | 3 | 0011 | 474, 475 |
| 412 | Zławieś Wielka | Siemoń 61 | - | 1 | 2 | 180 | b. mieszkalny | 3 | 0011 | 526/9 |
| 413 | Zławieś Wielka | Siemoń 62 | - | 1 | 2 | 210 | b. mieszkalny | 3 | 0011 | 229/1 |
| 414 | Zławieś Wielka | Siemoń 65 | - | 1 | 2 | 615 | b. gospodarczy | 2 | 0011 | 308 |
| 415 | Zławieś Wielka | Siemoń 66 | - | 1 | 2 | 100 | b. gospodarczy | 3 | 0011 | 346, 161/2 |
| 416 | Zławieś Wielka | Siemoń 66 a | - | 1 | 2 | 85 | b. gospodarczy | 3 | 0011 | 526/6 |
| 417 | Zławieś Wielka | Siemoń 69 | - | 1 | 2 | 220 | b. mieszkalny, b gospodarczy | 3 | 0011 | 178/07 |
| 418 | Zławieś Wielka | Siemoń 70 | - | 1 | 2 | 200 | b. gospodarczy | 3 | 0011 | 344/5 |
| 419 | Zławieś Wielka | Siemoń 72 | - | 1 | 2 | 205 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0011 | 344/8 |
| 420 | Zławieś Wielka | Siemoń 73 | - | 1 | 2 | 120 | b. mieszkalny | 3 | 0011 | 304 |
| 421 | Zławieś Wielka | Siemoń 78 | - | 1 | 2 | 130 | b. gospodarczy, b. mieszkalny | 3 | 0011 | 301 |
| 422 | Zławieś Wielka | Siemoń 82 | - | 1 | 2 | 290 | b. gospodarczy | 3 | 0011 | 232 |
| 423 | Zławieś Wielka | Siemoń 87 | - | 1 | 2 | 50 | b. mieszkalny | 3 | 0011 | 378, 379/12 |
| 424 | Zławieś Wielka | Siemoń 90 | - | 1 | 2 | 180 | b. gospodarczy | 3 | 0011 | 378 379/2 |
| 425 | Zławieś Wielka | Siemoń 91 | - | 1 | 2 | 320 | b. gospodarczy | 3 | 0011 | 379/3 |
| 426 | Zławieś Wielka | Siemoń 99 | - | 1 | 2 | 330 | b. gospodarczy x2 | 3 | 0011 | 455 |
| 427 | Zławieś Wielka | Siemoń 104 | - | 1 | 2 | 544 | b. gospodarczy | 3 | 0011 | 393/1 |
| 428 | Zławieś Wielka | Siemoń 108 | - | 1 | 2 | 200 | b. mieszkalny | 3 | 0011 | 9/12 |
| 429 | Zławieś Wielka | Siemoń 109 | - | 1 | 2 | 790 | b. gospodarczy | 3 | 0011 | 366, 391/1 |
| 430 | Zławieś Wielka | Siemoń 110 a | - | 1 | 2 | 500 | zdeponowane | 3 | 0011 | 371 |
| 431 | Zławieś Wielka | Siemoń 111 | - | 1 | 2 | 120 | b. gospodarczy, zdeponowane | 2 | 0011 | 169 |
| 432 | Zławieś Wielka | Siemoń 112 | - | 1 | 2 | 360 | b. gospodarczy | 3 | 0011 | 175/6 |
| 433 | Zławieś Wielka | Siemoń 113 | - | 1 | 2 | 270 | b. mieszkalny, b. gospodarczy, wiata | 2 | 0011 | 159/1 |
| 434 | Zławieś Wielka | Siemoń 115 | - | 1 | 2 | 280 | b. mieszkalny | 3 | 0011 | 157 |
| 435 | Zławieś Wielka | Siemoń 116 | - | 1 | 2 | 30 | b. gospodarczy | 3 | 0011 | 156 |
| 436 | Zławieś Wielka | Siemoń 118 | - | 1 | 2 | 320 | b. mieszkalny | 3 | 0011 | 99 |
| 437 | Zławieś Wielka | Siemoń 122 | - | 1 | 2 | 700 | b. mieszkalny, b.gospodarczyx3 | 2 | 0011 | 92, 122/1 |
| 438 | Zławieś Wielka | Siemoń 125 | - | 1 | 2 | 300 | b. gospodarczy | 3 | 0011 | 121 |
| 439 | Zławieś Wielka | Siemoń 127 | - | 1 | 2 | 180 | b. gospodarczy | 3 | 0011 | 89 |
| 440 | Zławieś Wielka | Siemoń 128 | - | 1 | 2 | 170 | b. mieszkalny | 2 | 0011 | 87 |
| 441 | Zławieś Wielka | Siemoń 130 | - | 1 | 2 | 140 | b. mieszkalny | 2 | 0011 | 114/1 |
| 442 | Zławieś Wielka | Siemoń 131 | - | 1 | 2 | 72 | b. gospodarczy | 3 | 0011 | 86 |
| 443 | Zławieś Wielka | Siemoń 132 | - | 1 | 2 | 170 | b. mieszkalny | 2 | 0011 | 186/3 |
| 444 | Zławieś Wielka | Siemoń 133 | - | 1 | 2 | 160 | b. mieszkalny | 3 | 0011 | 115/5 |
| 445 | Zławieś Wielka | Siemoń 139 | - | 1 | 2 | 260 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0011 | 56 |
| 446 | Zławieś Wielka | Siemoń 140 | - | 1 | 2 | 140 | b. mieszkalno-gospodarczy | 1 | 0011 | 56/1 |
| 447 | Zławieś Wielka | Siemoń 143 | - | 1 | 2 | 280 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0011 | 62/1 |
| 448 | Zławieś Wielka | Siemoń 145 | - | 1 | 2 | 170 | b. gospodarczy x2 | 3 | 0011 | 39 |
| 449 | Zławieś Wielka | Siemoń 146 | - | 1 | 2 | 590 | b. mieszkalny, b. gospodarczy x2 | 3 | 0011 | 25/1 |
| 450 | Zławieś Wielka | Siemoń 148 | - | 1 | 2 | 290 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0011 | 5/2, 5/3 |
| 451 | Zławieś Wielka | Siemoń 150 | - | 1 | 2 | 310 | b. gospodarczy x2 | 3 | 0011 | 28/1 |
| 452 | Zławieś Wielka | Siemoń 151 | - | 1 | 2 | 400 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0011 | 42/1 |
| 453 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 2 | - | 1 | 2 | 420 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0012 | 41/2 |
| 454 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 10 | - | 1 | 1 | 600 | inne | 3 | 0012 | 43 |
| 455 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 12 | - | 1 | 2 | 320 | b. gospodarczy x2 | 3 | 0012 | 30/2 |
| 456 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 14 | - | 1 | 2 | 270 | b. gospodarczy | 3 | 0012 | 22/5 |
| 457 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 15 | - | 1 | 2 | 260 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0012 | 22/1 |
| 458 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 16 | - | 1 | 2 | 130 | b. mieszkalny | 2 | 0012 | 65/1 |
| 459 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 17 | - | 1 | 2 | 250 | b. gospodarczy | 3 | 0012 | 65/1 |
| 460 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 18 | - | 1 | 2 | 216 | stajnia | 3 | 0012 | 20 |
| 461 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 19 | - | 1 | 2 | 175 | b. gospodarczy | 3 | 0012 | 256/1 |
| 462 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 20 | - | 1 | 2 | 70 | b. gospodarczy | 3 | 0012 | 256/2 |
| 463 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 24 | - | 1 | 2 | 550 | b. gospodarczy x3 | 3 | 0012 | 260/1 |
| 464 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 25 | - | 1 | 2 | 170 | b. gospodarczy | 3 | 0012 | 17/2 |
| 465 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 26 | - | 1 | 2 | 130 | b. mieszkalny | 3 | 0012 | 262/6 |
| 466 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 28 | - | 1 | 2 | 500 | b. mieszkalny, b. gospodarczy x2 | 3 | 0012 | 6/1 |
| 467 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 29 | - | 1 | 2 | 250 | b. mieszkalno-gospodarczy | 3 | 0012 | 267/1 |
| 468 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 30 | - | 1 | 2 | 450 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0012 | 232/6 |
| 469 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 32 | - | 1 | 2 | 530 | b. mieszkalny, b. gospodarczy x2 | 3 | 0012 | 228 |
| 470 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 34 | - | 1 | 2 | 225 | b. gospodarczy | 3 | 0012 | 224/6 |
| 471 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 35 | - | 1 | 2 | 300 | b. gospodarczy | 3 | 0012 | 217/16 |
| 472 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 36 | - | 1 | 2 | 400 | b. gospodarczy | 3 | 0012 | 250/5 |
| 473 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 37 | - | 1 | 2 | 25 | b. gospodarczy | 3 | 0012 | 247/1 |
| 474 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 39 | - | 1 | 2 | 370 | b. gospodarczy x2 | 3 | 0012 | 231/2 |
| 475 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 40 | - | 1 | 2 | 240 | b. gospodarczy | 3 | 0012 | 231/4 |
| 476 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 41 | - | 1 | 2 | 30 | kurnik | 3 | 0012 | 230/4 |
| 477 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 45 | - | 1 | 2 | 880 | b. gospodarczy x3 | 3 | 0012 | 147/1 |
| 478 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 47 | - | 1 | 2 | 150 | b. mieszkalny | 3 | 0012 | 4/5, 4,4 |
| 479 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 48 | - | 1 | 2 | 156 | b. mieszkalny | 3 | 0012 | 269 |
| 480 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 48 | - | 1 | 2 | 154 | b. gospodarczy | 3 | 0012 | 269 |
| 481 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 55 | - | 1 | 2 | 240 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0012 | 92 |
| 482 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 58 | - | 1 | 2 | 260 | b. gospodarczy | 2 | 0012 | 64/2 |
| 483 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 59 | - | 1 | 2 | 880 | b. mieszkalno-gospodarczy, b. gospodarczy | 3 | 0012 | 67 |
| 484 | Zławieś Wielka | Skłudzewo 60 | - | 1 | 2 | 150 | b. mieszkalny | 3 | 0012 | 45/1 |
| 485 | Zławieś Wielka | Smolno | - | 1 | 2 | 50 | b. mieszkalny | 3 | 0008 | 50 |
| 486 | Zławieś Wielka | Stary Toruń | ul. Cedrowa 4 | 1 | 2 | 130 | b. gospodarczy | 3 | 0013 | 126/4 |
| 487 | Zławieś Wielka | Stary Toruń | ul. Cedrowa 17 | 1 | 2 | 90 | b. gospodarczy | 3 | 0013 | 117/10 |
| 488 | Zławieś Wielka | Stary Toruń | ul. Cedrowa 19 | 1 | 2 | 120 | b. gospodarczy | 3 | 0013 | 118 |
| 489 | Zławieś Wielka | Stary Toruń | ul. Cedrowa 30 | 1 | 2 | 300 | b.gospodarczyx2 | 3 | 0013 | 89/1 89/3 |
| 490 | Zławieś Wielka | Stary Toruń | ul. Cedrowa 36 | 1 | 2 | 440 | b. mieszkalny , b. gospodarczy | 3 | 0013 | 85/2 |
| 491 | Zławieś Wielka | Stary Toruń | Kręta 9a | 1 | 2 | 120 | b. mieszkalny | 3 | 0013 | 196/25 |
| 492 | Zławieś Wielka | Stary Toruń | ul. Kręta 46 | 1 | 2 | 120 | b. gospodarczy | 3 | 0013 | 186/12 |
| 493 | Zławieś Wielka | Stary Toruń | ul. Liliowa 17 | 1 | 2 | 105 | b. gospodarczy | 3 | 0013 | 248/34; 24/35 |
| 494 | Zławieś Wielka | Stary Toruń | ul. Liliowa 19 | 1 | 2 | 30 | b. gospodarczy | 3 | 0013 | 207/35 |
| 495 | Zławieś Wielka | Stary Toruń | ul. Szeroka 2 | 1 | 2 | 200 | b. gospodarczy | 3 | 0013 | 153 |
| 496 | Zławieś Wielka | Stary Toruń | ul. Szeroka 4 | 1 | 2 | 260 | b. gospodarczy | 3 | 0013 | 152 |
| 497 | Zławieś Wielka | Stary Toruń | ul. Szeroka 6 | 1 | 2 | 280 | b.gospodarczyx2 | 3 | 0013 | 151/5 |
| 498 | Zławieś Wielka | Stary Toruń | ul. Szeroka 8 | 1 | 2 | 360 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0013 | 151/4 |
| 499 | Zławieś Wielka | Stary Toruń | ul. Szeroka 16 | 1 | 2 | 80 | b. gospodarczy | 3 | 0013 | 146/4, 147/3, 147/2 |
| 500 | Zławieś Wielka | Stary Toruń | ul. Szeroka 24 | 1 | 2 | 210 | b. mieszkalny | 2 | 0013 | 145 |
| 501 | Zławieś Wielka | Stary Toruń | ul. Szeroka 25 | 1 | 2 | 200 | b. gospodarczy | 3 | 0013 | 25/4 |
| 502 | Zławieś Wielka | Stary Toruń | ul. Szeroka 27 | 1 | 2 | 400 | b. mieszkalny, b. gospodarczyx2 | 3 | 0013 | 24 |
| 503 | Zławieś Wielka | Stary Toruń | ul. Szeroka 31 | 1 | 2 | 300 | b. gospodarczy | 2 | 0013 | 21 |
| 504 | Zławieś Wielka | Stary Toruń | ul. Szeroka 32 | 1 | 2 | 180 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0013 | 142/2 |
| 505 | Zławieś Wielka | Stary Toruń | ul. Szeroka 35 | 1 | 2 | 420 | b. mieszkalny , b. gospodarczy | 3 | 0013 | 15 |
| 506 | Zławieś Wielka | Stary Toruń | ul. Szeroka 38 | 1 | 2 | 400 | b. gospodarczy | 2 | 0013 | 20 |
| 507 | Zławieś Wielka | Stary Toruń | ul. Szeroka 42 | 1 | 2 | 210 | b. mieszkalny | 3 | 0013 | 115/1 |
| 508 | Zławieś Wielka | Stary Toruń | ul. Szeroka 44 | 1 | 2 | 320 | b. gospodarczy | 3 | 0013 | 114 |
| 509 | Zławieś Wielka | Stary Toruń 2 | - | 1 | 2 | 200 | b. gospodarczy | 3 | 0013 | 153 |
| 510 | Zławieś Wielka | Stary Toruń 4 | - | 1 | 2 | 260 | b. gospodarczy | 3 | 0013 | 152 |
| 511 | Zławieś Wielka | Stary Toruń 13 | - | 1 | 2 | 106 | b. gospodarczy | 3 | 0013 | 112/4 |
| 512 | Zławieś Wielka | Stary Toruń 17 | - | 1 | 2 | 105 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0013 | 248/35 |
| 513 | Zławieś Wielka | Stary Toruń 18 | - | 1 | 2 | 140 | b. mieszkalny | 3 | 0013 | 207/30 |
| 514 | Zławieś Wielka | Stary Toruń 19 | - | 1 | 2 | 120 | b. gospodarczy | 3 | 0013 | 118 |
| 515 | Zławieś Wielka | Stary Toruń 24 | - | 1 | 2 | 220 | b. mieszkalny | 3 | 0013 | 383 |
| 516 | Zławieś Wielka | Stary Toruń 41 | - | 1 | 2 | 100 | b. mieszkalny | 3 | 0013 | 185/28 |
| 517 | Zławieś Wielka | Toporzysko 3 | - | 1 | 2 | 240 | b. mieszkalny | 2 | 0014 | 252 |
| 518 | Zławieś Wielka | Toporzysko 4 | - | 1 | 2 | 240 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0014 | 251 |
| 519 | Zławieś Wielka | Toporzysko 11 | - | 1 | 2 | 150 | b. przemysłowy | 3 | 0014 | 239/2 |
| 520 | Zławieś Wielka | Toporzysko 12 | - | 1 | 2 | 120 | b. mieszkalny | 3 | 0014 | 273/9 310 |
| 521 | Zławieś Wielka | Toporzysko 13 | - | 1 | 2 | 140 | b. gospodarczy | 3 | 0014 | 237/5 |
| 522 | Zławieś Wielka | Toporzysko 17 | - | 1 | 2 | 620 | b. mieszkalny, b. gospodarczy x3 | 3 | 0014 | 215 |
| 523 | Zławieś Wielka | Toporzysko 18 | - | 1 | 2 | 280 | b. mieszkalny | 3 | 0014 | 212/5 |
| 524 | Zławieś Wielka | Toporzysko 18 | - | 1 | 2 | 300 | b. gospodarczy | 3 | 0014 | 212/6 212/7 212/9 212/11 |
| 525 | Zławieś Wielka | Toporzysko 24 | - | 1 | 2 | 660 | b. gospodarczy x2 | 3 | 0014 | 223/8 |
| 526 | Zławieś Wielka | Toporzysko 26 | - | 1 | 2 | 130 | b. mieszkalno- gospodarczy | 3 | 0014 | 92/1 |
| 527 | Zławieś Wielka | Toporzysko 27 | - | 1 | 2 | 280 | b. gospodarczy | 2 | 0014 | 96/6 |
| 528 | Zławieś Wielka | Toporzysko 28 | - | 1 | 2 | 210 | b. mieszkalny | 3 | 0014 | 251 |
| 529 | Zławieś Wielka | Toporzysko 30 | - | 1 | 2 | 623 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0014 | 100 |
| 530 | Zławieś Wielka | Toporzysko 31 | - | 1 | 2 | 140 | b. mieszkalny | 3 | 0014 | 103/5 |
| 531 | Zławieś Wielka | Toporzysko 41 | - | 1 | 2 | 40 | b. gospodarczy | 3 | 0014 | 202 |
| 532 | Zławieś Wielka | Toporzysko 45 | - | 1 | 2 | 40 | b. mieszkalny | 3 | 0014 | 207 |
| 533 | Zławieś Wielka | Toporzysko 50 | - | 1 | 2 | 260 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0014 | 193/1 193/2 |
| 534 | Zławieś Wielka | Toporzysko 52 | - | 1 | 2 | 450 | b. gospodarczy | 3 | 0014 | 315, 198/2 |
| 535 | Zławieś Wielka | Toporzysko 54 | - | 1 | 2 | 125 | b. gospodarczy | 3 | 0014 | 196 |
| 536 | Zławieś Wielka | Toporzysko 55 | - | 1 | 2 | 310 | b. gospodarczy x2 | 3 | 0014 | 185/4 |
| 537 | Zławieś Wielka | Toporzysko 59 | - | 1 | 2 | 200 | stodoła | 2 | 0014 | 164/3 |
| 538 | Zławieś Wielka | Toporzysko 60 | - | 1 | 2 | 180 | b. mieszkalny | 3 | 0014 | 163 |
| 539 | Zławieś Wielka | Toporzysko 61 | - | 1 | 2 | 140 | b. mieszkalny | 2 | 0014 | 162/9 |
| 540 | Zławieś Wielka | Toporzysko 62 | - | 1 | 2 | 590 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0014 | 161/1 |
| 541 | Zławieś Wielka | Toporzysko 65 | - | 1 | 2 | 300 | b. gospodarczy | 3 | 0014 | 147 |
| 542 | Zławieś Wielka | Toporzysko 65 | - | 1 | 2 | 300 | b. gospodarczy | 3 | 0014 | 95/1 |
| 543 | Zławieś Wielka | Toporzysko 71 | - | 1 | 2 | 120 | b. mieszkalny | 3 | 0014 | 95/1 |
| 544 | Zławieś Wielka | Toporzysko 74 | - | 1 | 2 | 240 | b. mieszkalny, b. gospodarczy x2 | 2 | 0014 | 125/2 |
| 545 | Zławieś Wielka | Toporzysko 76 | - | 1 | 2 | 120 | b. mieszkalny | 3 | 0014 | 125/2 |
| 546 | Zławieś Wielka | Toporzysko 77 | - | 1 | 2 | 130 | b. mieszkalny | 3 | 0014 | 126/2 |
| 547 | Zławieś Wielka | Toporzysko 80 | - | 1 | 2 | 680 | b. gospodarczy | 3 | 0014 | 134/2 |
| 548 | Zławieś Wielka | Toporzysko 81 | - | 1 | 2 | 480 | b. mieszkalny, b. gospodarczy x2 | 2 | 0014 | 135/2 |
| 549 | Zławieś Wielka | Toporzysko 81 | - | 1 | 2 | 480 | b. mieszkalny, b. gospodarczy x2 | 2 | 0014 | 136/4 |
| 550 | Zławieś Wielka | Toporzysko 82 | - | 1 | 2 | 280 | b. mieszkalno-gospodarczy | 3 | 0014 | 136/2 |
| 551 | Zławieś Wielka | Toporzysko 89 | - | 1 | 2 | 220 | b. mieszkalny, b. gospodarczy x2 | 2 | 0014 | 23 |
| 552 | Zławieś Wielka | Toporzysko 90 | - | 1 | 2 | 100 | b. mieszkalny | 3 | 0014 | 324/2 |
| 553 | Zławieś Wielka | Toporzysko 91 | - | 1 | 2 | 140 | b. mieszkalny | 3 | 0014 | 57/3 |
| 554 | Zławieś Wielka | Toporzysko 92 | - | 1 | 2 | 480 | b. mieszkalno-gospodarczy, b. gospodarczy | 3 | 0014 | 6/3 |
| 555 | Zławieś Wielka | Toporzysko 94 | - | 1 | 2 | 340 | b. mieszkalny, b. gospodarczy x2 | 2 | 0014 | 18 |
| 556 | Zławieś Wielka | Toporzysko 95 | - | 1 | 2 | 140 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0014 | 16 |
| 557 | Zławieś Wielka | Toporzysko 96 | - | 1 | 2 | 130 | b. mieszkalny | 3 | 0014 | 15 |
| 558 | Zławieś Wielka | Toporzysko 97 | - | 1 | 2 | 460 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0014 | 14 |
| 559 | Zławieś Wielka | Zarośle Cienkie 12 | - | 1 | 2 | 450 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0015 | 110/1 |
| 560 | Zławieś Wielka | Zarośle Cienkie 21 | - | 1 | 2 | 120 | b. mieszkalny | 3 | 0015 | 98/1 |
| 561 | Zławieś Wielka | Zarośle Cienkie 26 | - | 1 | 2 | 80 | b. mieszkalny | 3 | 0015 | 234/1 |
| 562 | Zławieś Wielka | Zarośle Cienkie 29 | - | 1 | 2 | 140 | b. gospodarczy | 3 | 0015 | 341/2 333/14 |
| 563 | Zławieś Wielka | Zarośle Cienkie 30 | - | 1 | 2 | 240 | b. mieszkalno-gospodarczy | 3 | 0015 | 12/1 |
| 564 | Zławieś Wielka | Zarośle Cienkie 31 | - | 1 | 2 | 270 | b. gospodarczy | 3 | 0015 | 414/5 |
| 565 | Zławieś Wielka | Zarośle Cienkie 33 | - | 1 | 2 | 170 | b. mieszkalny | 3 | 0015 | 18/8 |
| 566 | Zławieś Wielka | Zarośle Cienkie 38 | - | 1 | 2 | 80 | b. mieszkalny | 3 | 0015 | 43/3 |
| 567 | Zławieś Wielka | Zarośle Cienkie 40 | - | 1 | 2 | 145 | b. gospodarczy | 3 | 0015 | 51/1 |
| 568 | Zławieś Wielka | Zarośle Cienkie 42 | - | 1 | 2 | 310 | b. gospodarczy | 3 | 0015 | 217 |
| 569 | Zławieś Wielka | Zarośle Cienkie 45 | - | 1 | 2 | 150 | b. mieszkalny | 3 | 0015 | 97/1 |
| 570 | Zławieś Wielka | Zarośle Cienkie 46 | - | 1 | 2 | 220 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0015 | 65/6 |
| 571 | Zławieś Wielka | Zarośle Cienkie 47 | - | 1 | 2 | 320 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0015 | 55/5 |
| 572 | Zławieś Wielka | Zarośle Cienkie 65 | - | 1 | 2 | 200 | b. mieszkalny | 3 | 0015 | 319/2 |
| 573 | Zławieś Wielka | Zarośle Cienkie 68 | - | 1 | 2 | 170 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0015 | 334/7 |
| 574 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Dębowa 6 c | 1 | 2 | 70 | b. gospodarczy | 3 | 0016 | 149/3 |
| 575 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Honorowych Dawców Krwi 4 | 1 | 2 | 200 | b. gospodarczy | 2 | 0016 | 26 |
| 576 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Honorowych Dawców Krwi 5 | 1 | 2 | 120 | b. gospodarczy | 3 | 0016 | 5 |
| 577 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Honorowych Dawców Krwi 9 | 1 | 2 | 280 | b. gospodarczy | 3 | 0016 | 11/12 |
| 578 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Leśna 5 | 1 | 2 | 150 | b. mieszkalny | 3 | 0016 | 178/26 |
| 579 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Słoneczna 20 | 1 | 2 | 73 | b. gospodarczy | 3 | 0016 | 12/1 |
| 580 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Sosnowa 4 | 1 | 2 | 72 | b. gospodarczy | 3 | 0016 | 168/1 |
| 581 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Sosnowa 5 | 1 | 2 | 100 | b. przemysłowy | 3 | 0016 | 190 |
| 582 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Sosnowa 8 | 1 | 2 | 160 | b. mieszkalny | 3 | 0016 | 170/3 |
| 583 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Sosnowa 10 | 1 | 2 | 270 | b. mieszkalny, b. gospodarczyx2 | 3 | 0016 | 170/1 |
| 584 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Sosnowa 39 | 1 | 2 | 330 | b. gospodarczy | 3 | 0016 | 108/3 |
| 585 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Świerkowa 9 | 1 | 2 | 75 | b. mieszkalny | 3 | 0016 | 171/10 |
| 586 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Topolowa 2 | 1 | 2 | 500 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0016 | 240 |
| 587 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Topolowa 4 | 1 | 2 | 540 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0016 | 238/13 |
| 588 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Topolowa 8 | 1 | 2 | 14 | b. gospodarczy | 3 | 0016 | 146/10 |
| 589 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Topolowa 9 | 1 | 2 | 650 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0016 | 246 |
| 590 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Topolowa 10 | 1 | 2 | 180 | b. mieszkalny | 3 | 0016 | 144 |
| 591 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Topolowa 14 | 1 | 2 | 120 | b. mieszkalny | 3 | 0016 | 142 |
| 592 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Topolowa 16 | 1 | 2 | 120 | b. mieszkalny | 3 | 0016 | 141 |
| 593 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Topolowa 22 | 1 | 2 | 164 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0016 | 136 |
| 594 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Topolowa 23 | 1 | 2 | 120 | b. gospodarczy | 2 | 0016 | 181/5 |
| 595 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Topolowa 24 | 1 | 2 | 160 | b. gospodarczy | 3 | 0016 | 135 |
| 596 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Topolowa 26 | 1 | 2 | 174 | b. gospodarczy | 3 | 0016 | 134/2 |
| 597 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Topolowa 27 | 1 | 2 | 130 | b. gospodarczy | 2 | 0016 | 181/16 |
| 598 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Topolowa 28 | 1 | 2 | 220 | b. gospodarczy | 3 | 0016 | 133/1 |
| 599 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Topolowa 29 | 1 | 2 | 115 | b. gospodarczy | 3 | 0016 | 198/2 |
| 600 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Topolowa 30 | 1 | 2 | 180 | b. mieszkalny | 3 | 0016 | 129 |
| 601 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Topolowa 31 | 1 | 2 | 220 | b. gospodarczy | 3 | 0016 | 161/1, 198/1 |
| 602 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Topolowa 34 | 1 | 2 | 770 | b. gospodarczy x4 | 3 | 0016 | 127/5 |
| 603 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Topolowa 42 | 1 | 2 | 150 | b. mieszkalny | 3 | 0016 | 60/2 |
| 604 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Zachodzącego Słońca 7 | 1 | 2 | 15 | b. gospodarczy | 3 | 0016 | 60 |
| 605 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała | Zajęcza 17 | 1 | 2 | 100 | b. mieszkalny | 3 | 0016 | 120/4 |
| 606 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała 1 | - | 1 | 2 | 10150 | b. przemysłowy x12 | 2 | 0016 | 244/31 5 23 26 29 22 25 33 |
| 607 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała 4 | - | 1 | 2 | 299 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0016 | 26 |
| 608 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała 6 | - | 1 | 2 | 480 | b. gospodarczy, b. przemysłowy | 3 | 0016 | 236 |
| 609 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała 11 | - | 1 | 2 | 100 | b. gospodarczy | 3 | 0016 | 42/4 |
| 610 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała 15 | - | 1 | 2 | 420 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0016 | 54/1 |
| 611 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała 26 | - | 1 | 2 | 150 | b. gospodarczy | 3 | 0016 | 257/1 |
| 612 | Zławieś Wielka | Zławieś Mała 72 | - | 1 | 2 | 35 | b. gospodarczy | 3 | 0016 | 214 |
| 613 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Długa 2 | 1 | 2 | 160 | b. mieszkalny | 3 | 0017 | 99 |
| 614 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Długa 14 | 1 | 2 | 34 | b. mieszkalny | 3 | 0017 | 93 |
| 615 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Długa 20 | 1 | 2 | 200 | b. mieszkalny | 3 | 0017 | 89 |
| 616 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Długa 24 | 1 | 2 | 160 | b. mieszkalny | 3 | 0017 | 87 |
| 617 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Handlowa 1 | 1 | 2 | 26 | b. gospodarczy, wiata | 3 | 0017 | 219/13 |
| 618 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Jasna 3 | 1 | 2 | 80 | b. gospodarczy | 3 | 0017 | 149 |
| 619 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Jasna 6 | 1 | 2 | 20 | garaż | 3 | 0017 | 191 |
| 620 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Jasna 7 | 1 | 2 | 50 | b. gospodarczy | 3 | 0017 | 192 |
| 621 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Jasna 27 | 1 | 2 | 95 | b. gospodarczy | 3 | 0017 | 129/3, 129/4 |
| 622 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Młodzieżowa 5a | 1 | 2 | 45 | b. gospodarczy | 3 | 0017 | 125/1 |
| 623 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Młodzieżowa 5 | 1 | 2 | 45 | b. gospodarczy | 3 | 0017 | 125/2 |
| 624 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Młodzieżowa 7 | 1 | 2 | 120 | b. mieszkalny | 3 | 0017 | 124 |
| 625 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Młodzieżowa 9 | 1 | 2 | 75 | b. mieszkalny | 3 | 0017 | 61, 63, 66, 67/2, 67/3, 123 |
| 626 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Młodzieżowa 11 | 1 | 2 | 35 | b. mieszkalny | 3 | 0017 | 118 |
| 627 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Młodzieżowa 16 | 1 | 2 | 85 | b. mieszkalny | 3 | 0017 | 132/2 |
| 628 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Młodzieżowa 21 | 1 | 2 | 100 | b. mieszkalny | 3 | 0017 | 134 |
| 629 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Prosta 2 | 1 | 2 | 21 | b. gospodarczy | 3 | 0017 | 109 |
| 630 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Prosta 4 | 1 | 2 | 90 | b. gospodarczy | 3 | 0017 | 108 |
| 631 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Prosta 5 | 1 | 2 | 70 | b. gospodarczy | 3 | 0017 | 113/1 |
| 632 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Prosta 6 | 1 | 2 | 32 | b. gospodarczy | 2 | 0017 | 56 |
| 633 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Prosta 10 | 1 | 2 | 182 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0017 | 48 |
| 634 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Prosta 12 | 1 | 2 | 60 | b. gospodarczy | 3 | 0017 | 73/2 |
| 635 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Prosta 22 | 1 | 2 | 150 | b. mieszkalny | 3 | 0017 | 39 36/2 |
| 636 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Piekarska 4 | 1 | 2 | 160 | b. przemysłowy | 3 | 0017 | 200/1 |
| 637 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Słoneczna 1/7 | 1 | 2 | 20 | b. gospodarczy | 3 | 0017 | 218/3 |
| 638 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Słoneczna 3 | 1 | 2 | 30 | b. gospodarczy, inny | 3 | 0017 | 206/2 |
| 639 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Słoneczna 5 | 1 | 2 | 20 | b. gospodarczy | 3 | 0017 | 206/2 |
| 640 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Słoneczna 10 | 1 | 2 | 20 | inny | 3 | 0017 | 215 |
| 641 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Słoneczna 17 | 1 | 2 | 70 | b. gospodarczy | 3 | 0017 | 198 |
| 642 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Słoneczna 22 | 1 | 2 | 200 | b. gospodarczy | 3 | 0017 | 175/2 |
| 643 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Słoneczna 25 | 1 | 2 | 25 | b. gospodarczy | 3 | 0017 | 186 |
| 645 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Słoneczna 27 | 1 | 2 | 70 | b. mieszkalno-gospodarczy | 3 | 0017 | 185 |
| 646 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Szkolna 5 | 1 | 2 | 28 | b. gospodarczy | 3 | 0017 | 178 |
| 647 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Szkolna 1 | 1 | 2 | 40 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0017 | 182 |
| 648 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Wiślana 7/1 | 1 | 2 | 570 | b. mieszkalny, b. gospodarczy x6 | 2 | 0017 | 325 |
| 649 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Wiślana 8 | 1 | 2 | 150 | b. mieszkalno-gospodarczy | 3 | 0017 | 308/5 |
| 650 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Wiślana 10 | 1 | 2 | 35 | b. gospodarczy | 3 | 0017 | 310 |
| 651 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | Słoneczna 8 | 1 | 1 | 120 | inny | 3 | 0017 | 215 |
| 652 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka 1 | - | 1 | 2 | 119 | zdeponowane, b. gospodarczy | 1, 3 | 0017 | 378/5, 378/13, 378/14 |
| 653 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka 1 | - | 1 | 2 | 54 | b. gospodarczy | 3 | 0017 | 378/5 13 14 |
| 654 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka 3 | - | 1 | 2 | 100 | b. mieszkalny | 3 | 0017 | 379 |
| 656 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka 4 | - | 1 | 2 | 450 | b. gospodarczy | 2 | 0017 | 453 |
| 657 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka 5 | - | 1 | 2 | 460 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0017 | 365/4 |
| 658 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka 6 | - | 1 | 2 | 166 | b. gospodarczy x2 | 3 | 0017 | 102/1 |
| 659 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka 7 | - | 1 | 2 | 280 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0017 | 323; 320 |
| 660 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka 8 a | - | 1 | 2 | 120 | b. mieszkalny | 2 | 0017 | 460/1 |
| 661 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka 8 | - | 1 | 2 | 220 | zdeponowane | 1 | 0017 | 460/2 |
| 662 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka 9 | - | 1 | 2 | 240 | b. gospodarczy | 3 | 0017 | 341/18 |
| 663 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka 16 | - | 1 | 2 | 55 | b. gospodarczy | 3 | 0017 | 300 |
| 664 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka 17 | - | 1 | 2 | 88 | b. mieszkalny | 3 | 0017 | 298 |
| 665 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka 19 | - | 1 | 2 | 188 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0017 | 302/2 |
| 666 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka 20 | - | 1 | 2 | 570 | b. mieszkalny b. gospodarczy | 3 | 0017 | 301/11 |
| 667 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka 21 | - | 1 | 2 | 700 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2, 3 | 0017 | 297,300 |
| 668 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka 22 | - | 1 | 2 | 550 | b. mieszkalny, b. gospodarczy x2 | 2 | 0017 | 292/1 |
| 669 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka 23 | - | 1 | 2 | 440 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 2 | 0017 | 238, 291 |
| 670 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka 24 | - | 1 | 2 | 510 | b. mieszkalny, b. gospodarczy | 3 | 0017 | 280/2 |
| 671 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka 25 | - | 1 | 2 | 90 | b. gospodarczy x3 | 3 | 0017 | 283 |
| 672 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka 25 | - | 1 | 2 | 510 | b. gospodarczy x3 | 3 | 0017 | 283 |
| 673 | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka 39 | - | 1 | 2 | 220 | b. gospodarczy x2 | 3 | 0017 | 26/7 |

LEGENDA: Usytuowanie azbestu: 1 – dach, 2 – ściana, 3 – zdeponowany, Rodzaj wyrobu: 1 – płyty cementowo-azbestowe płaskie, 2 – płyty cementowo-azbestowe faliste, Stopień pilności usunięcia materiałów azbestowych: 1 – wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie,

2 – ponowna ocena wymagana do 1 roku, 3 – ponowna ocena wymagana w terminie do 5 lat.

# Footnotes

„Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów użyteczności publicznej stanowiących lub będących w zarządzaniu, administrowaniu przez organy administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim, powiatowym                    i gminnym”, Gliwice 2007.

,4,5 Na podstawie: PPUA, Bielsko Biała.

Koszt transportu uzależniony jest od wyboru składowiska, rodzaju oraz ilości transportowanych materiałów.

Podczas wyceny posłużono się cenami sugerowanymi przez firmy zarejestrowane w bazie azbestowej

( www.bazaazbestowa.pl).

http://www.nfosigw.gov.pl

http://www.wfosigw.torun.pl

http://www.bosbank.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl